## Slide 1
ORDINE DI BARLETTA ANDRIA TRANI
I LIVELLI DI PROGETTAZIONE ALLA LUCE DELLA BOZZA DI REGOLAMENTO

## Slide 2: IL D.Lgs. n. 50/2016 e sua Attuazione
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 77 Criteri generali per la progettazione
1. La progettazione, da redigersi in coerenza con i principi generali di cui all’articolo 23, comma 1 del codice e con quanto specificamente previsto nel quadro esigenziale di cui all’articolo 23, comma 3 del codice e all’articolo 14 e nel documento di indirizzo alla progettazione di cui all’articolo 78, è finalizzata ad assicurare, nei tre livelli di approfondimenti tecnici, la qualità del processo e la qualità del progetto,

## Slide 3: IL D.Lgs. n. 50/2016 e sua Attuazione
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
per quanto concerne gli aspetti legati sia alle regole tecniche, sia ai principi della sicurezza e della sostenibilità economica, territoriale ed ambientale dell’intervento, con particolare riferimento alla compatibilità territoriale in termini di sicurezza e della pubblica e privata incolumità, nonché nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione, nonché, ove previsto, in relazione ai costi del ciclo di vita dell’intervento, di cui all’articolo 96 del codice.

## Slide 4: IL D.Lgs. n. 50/2016 e sua Attuazione
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, del codice, la progettazione si basa, inoltre, su criteri di riduzione dei rischi da pericoli naturali ed antropici, di efficienza energetica, anche in riferimento a quanto previsto all’articolo 34 del codice, di durabilità dei materiali e dei componenti, di facilità di manutenzione e gestione, di sostituibilità degli elementi tecnici, di compatibilità tecnica ed ambientale dei materiali e di agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo, di minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e dei materiali impiegati,

## Slide 5: IL D.Lgs. n. 50/2016 e sua Attuazione
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
di prevenzione della produzione di rifiuti e di incremento delle operazioni di riutilizzo, riciclaggio e di altri tipi di recupero dei rifiuti prodotti dall’attività di realizzazione dell’opera progettata, nonché, ove ne ricorrano le condizioni, di riduzione del consumo di suolo e di rigenerazione urbana. I progetti tengono conto del contesto in cui l’intervento si inserisce, in modo che esso non pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

## Slide 6: IL D.Lgs. n. 50/2016 e sua Attuazione
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
3. Qualora i progetti siano predisposti all’interno dell’amministrazione, sono redatti da dipendenti in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione, nei limiti delle rispettive competenze stabilite dalle norme sugli ordinamenti professionali.

## Slide 7: IL D.Lgs. n. 50/2016 e sua Attuazione
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
4. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali, ove previsti, e in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l’intervento, sia nella fase di costruzione, che in fase di gestione.
5. I progetti devono essere predisposti in conformità alle regole e alle norme tecniche stabilite dalla legislazione vigente al momento della loro redazione.
6. I progetti sono redatti secondo criteri diretti a minimizzare i rischi per i lavoratori nella fase di costruzione e in quella di esercizio dell’opera, per gli utenti nella fase di esercizio, nonché per la popolazione delle zone interessate per quanto attiene la sicurezza e la tutela della salute.

## Slide 8: IL D.Lgs. n. 50/2016 e sua Attuazione
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
7. Tutti gli elaborati progettuali sono sottoscritti dal progettista. Nel caso di progetto redatto da più progettisti in relazione alle varie prestazioni specialistiche connesse ai diversi aspetti della progettazione, ciascun elaborato progettuale è sottoscritto sia dal progettista responsabile dell’elaborato stesso, sia dal progettista responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche. Il presente comma si applica anche agli elaborati presentati dagli offerenti in caso di appalto aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

## Slide 9: IL D.Lgs. n. 50/2016 e sua Attuazione
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
I materiali e i prodotti da costruzione da utilizzare per la realizzazione degli interventi devono essere idonei all’uso previsto, conformi alle regole tecniche previste dalla legislazione vigente, alle norme tecniche per le costruzioni, ai decreti del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare relativi ai criteri ambientali minimi, al decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106, alle norme europee armonizzate, nonché alle omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche devono indicare espressamente le normative tecniche applicate.
Il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui all’articolo 89, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è individuato contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione dell’opera.

## Slide 10: IL D.Lgs. n. 50/2016 e sua Attuazione
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 14 Quadro esigenziale
e documento di indirizzo alla progettazione
1. Al fine di assicurare la rispondenza degli interventi da progettare ai fabbisogni della collettività ed alle esigenze dell’amministrazione committente e dell’utenza a cui gli interventi stessi sono destinati, nonché per consentire al progettista di avere piena contezza delle esigenze da soddisfare, degli obiettivi posti a base dell’intervento e delle modalità con cui tali obiettivi ed esigenze devono essere soddisfatti, l’amministrazione committente, sentita, se necessario, l’amministrazione usuaria, redige ed approva il quadro esigenziale, di cui al comma 2 nonché il documento di indirizzo alla progettazione, di cui al comma 3.

## Slide 11
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2. Il quadro esigenziale, predisposto prima della programmazione di cui all’articolo 21 del codice tenendo conto di quanto già previsto nei documenti di pianificazione e programmazione dell’amministrazione, ove presenti, riporta, per ciascuna opera o intervento da realizzare, in relazione alla tipologia dell’opera o dell’intervento stesso:
a) gli obiettivi generali da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, con riferimento a quanto indicato all’articolo 23, comma 1, del codice ed all’articolo 81 in merito ai metodi e strumenti elettronici specifici ed all’art. 77;

## Slide 12
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
b) I fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative della collettività o della specifica utenza alla quale l’intervento è destinato, che dovranno essere soddisfatte attraverso la realizzazione dell’intervento stesso;
c) l’indicazione, secondo le previsioni di cui all’art. 23 comma 5 del codice, qualora ne sussistano le condizioni in relazione alla tipologia dell’opera o dell’intervento da realizzare, della predisposizione del documento di fattibilità delle alternative progettuali, sulla base di quanto indicato all’articolo 83, comma 2, tenendo conto della necessità di analizzare almeno due soluzioni progettuali alternative tra le quali la cosiddetta “opzione zero”.

## Slide 13: IL D.Lgs. n. 50/2016 e sua Attuazione
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
3. Il documento di indirizzo alla progettazione (DIP) è redatto ed approvato dalla stazione appaltante prima dell’affidamento della redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, oppure del documento di fattibilità delle alternative progettuali, ove previsto, sia in caso di progettazione interna, che di progettazione esterna all’amministrazione. In caso di progettazione interna all’amministrazione il DIP è allegato alla lettera d’incarico. In caso di progettazione esterna tale documento è allegato alla documentazione della gara per l’affidamento del servizio.

## Slide 14: IL D.Lgs. n. 50/2016 e sua Attuazione
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Il DIP, da redigere in coerenza con il quadro esigenziale, con particolare riferimento all’indicazione dello studio delle alternative progettuali, indica in rapporto alla dimensione, alla specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare, secondo quanto stabilito dall’articolo 23, comma 4 del codice, le caratteristiche, i requisiti, gli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni livello della progettazione.
Il DIP riporta almeno le seguenti indicazioni:

## Slide 15: IL D.Lgs. n. 50/2016 e sua Attuazione
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
a) lo stato dei luoghi con le relative indicazioni di tipo catastale;
b) gli obiettivi da perseguire attraverso la realizzazione dell’intervento, le funzioni che dovranno essere svolte, i fabbisogni e le esigenze da soddisfare, ove pertinenti i livelli di servizio da conseguire, i livelli prestazionali da raggiungere, nonché le soluzioni progettuali le alternative, anche sulla base di quanto riportato nel quadro esigenziale;

## Slide 16: IL D.Lgs. n. 50/2016 e sua Attuazione
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
c) i requisiti tecnici che l’intervento deve soddisfare in relazione alla legislazione tecnica vigente ed al soddisfacimento delle esigenze di cui alla lettera b);
i livelli della progettazione da sviluppare ed i relativi tempi di svolgimento, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell'intervento;
e) gli elaborati grafici e descrittivi da redigere, sulla base di quanto stabilito dal presente regolamento;

## Slide 17: IL D.Lgs. n. 50/2016 e sua Attuazione
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
f) eventuali raccomandazioni per la progettazione, anche in relazione alla pianificazione urbanistica, territoriale e paesaggistica vigente ed alle valutazioni ambientali strategiche (VAS), ove pertinenti, nonché eventuali codici di pratica, procedure tecniche integrative o specifici standard tecnici che l’amministrazione intenda porre a base della progettazione dell’intervento, ferme restando le regole e le norme tecniche vigenti da rispettare;
g) i limiti finanziari da rispettare e l’eventuale indicazione delle coperture finanziarie dell’opera;

## Slide 18: IL D.Lgs. n. 50/2016 e sua Attuazione
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
h) le eventuali indicazioni in ordine al sistema di realizzazione dell’intervento, ai sensi della parte I, titolo IV, della parte II, titolo VI, capo I e capo VI, della parte III e della parte IV del codice;
i) l’eventuale indicazione della procedura di scelta del contraente, ai sensi della parte II, titolo III, capo II, titolo IV e titolo VI, capo I e capo VI, della parte III e della parte IV del codice;
l) L’eventuale indicazione del criterio di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 95 del codice;
Notes: Parte I Titolo IV: Modalità di affidamento Parte II Titolo VI: Appalto settori speciali e Concorsi di Progettazione e di Idee Parte III e Parte IV Concessioni e partnariato pubblico privato

## Slide 19
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
m) l’eventuale indicazione della tipologia di contratto individuata per la realizzazione dell’intervento ed in particolare se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura;
n) l’indicazione di massima dei tempi necessari per le varie fasi dell’intervento.
o) in caso di affidamenti agli operatori economici di cui all’articolo 46, comma 1, del codice, l’importo di massima stimato da porre a base di gara, calcolato nel rispetto del decreto di cui all’articolo 24, comma 8, del codice, per la prestazione da affidare;
p) La possibilità di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d’asta anche per motivate varianti in corso d’opera, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 106 del codice;
q) nella ipotesi in cui non sia prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV Capo I del D.Lgs 9,04,2008 n. 81, la previsione dell’elaborato progettuale della sicurezza di cui all’art. 2 comma 1, lettera k.

## Slide 20
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
4. Il quadro esigenziale e il DIP costituiscono documenti propedeutici alla progettazione e sono di esclusiva competenza dell’amministrazione.
5. Nel caso di concorso di progettazione e di concorso di idee, di cui alla parte II, titolo VI, capo IV del codice, il DIP è integrato con i documenti preparatori del concorso stesso, predisposti a cura della stazione appaltante; tali documenti preparatori definiscono il contenuto del concorso ai fini di una maggiore corrispondenza della progettazione dell’intervento oggetto del concorso alle esigenze qualitative e quantitative dalla stazione appaltante.

## Slide 21
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 79 Livelli della progettazione di lavori pubblici
1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 bis del medesimo articolo, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in:
a) progetto di fattibilità tecnica ed economica;
b) progetto definitivo;
c) progetto esecutivo.

## Slide 22
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2. I livelli di cui al comma 1 costituiscono una suddivisione di contenuti progettuali che sono sviluppati progressivamente nell’ambito di un processo unitario senza soluzione di continuità, al fine di assicurare la coerenza della progettazione ai diversi livelli di elaborazione e la rispondenza al quadro esigenziale e al DIP di cui all’articolo 78.

## Slide 23
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 80 Quadro economico dell’opera o
dell’intervento
1. Il quadro economico dell’opera o dell’intervento è predisposto con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione di cui fa parte e presenta le necessarie specificazioni e variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’opera o dell’intervento stesso, nonché alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice. Il quadro economico, con riferimento al costo complessivo dell’opera o dell’intervento, è così articolato:

## Slide 24
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
a) lavori a corpo, lavori a misura;
b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
c) somme a disposizione della stazione appaltante per:
1) lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura;
2. a) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;
2. b) rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura del progettista;

## Slide 25
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
3) allacciamenti ai pubblici servizi ed eliminazione di eventuali interferenze ai sensi dell’articolo 27 commi 3, 4, 5 e 6 del codice;
4) imprevisti, secondo quanto precisato al comma 2;
5) accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all’articolo 106, comma 1 lettera a) del codice; (1)
6) acquisizione di aree o immobili e relativi indennizzi;
Notes: (1) Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari, solo per l’eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

## Slide 26
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
7) spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l’eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente; al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; alle conferenze dei servizi; alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; all’assistenza giornaliera e contabilità; all’incentivo di cui all’articolo 113, comma 2, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente, ivi compresa la verifica della progettazione ai sensi dell’art. 26 del codice;
Notes: (1) - acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso del BIM (2) - spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento e le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni

## Slide 27
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
8) Qualora svolte dai dipendenti dell’amministrazione, spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti della Amministrazione, ai sensi dell’articolo 24 comma 4 del codice;
9) spese di cui all’articolo 113, comma 4 del codice; (1)
10) spese strumentali di cui all’articolo 23, commi 11 bis e 11 ter, del codice (2) ivi comprese quelle da sostenere per avvalersi di servizi forniti dalle centrali di committenza;
Notes: (1) - acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso del BIM (2) - spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all’intervento e le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni

## Slide 28
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
11) spese per commissioni giudicatrici;
12) spese per pubblicità;
13) spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, di cui all’articolo 111, comma 1 bis, del codice, nonché per l’eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell’opera, ove prescritto;
14) spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

## Slide 29
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
15) spese per la verifica preventiva dell’interesse archeologico, di cui all’articolo 25, comma 12 del codice;
16) eventuali spese per la certificazione dell’opera secondo uno dei protocolli di sostenibilità energetica ed ambientale di livello nazionale o internazionale;
17) somme per oneri di discarica, ove non compensati all’interno dei lavori di cui alla lettera a);

## Slide 30
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
18) nel caso di affidamento a contraente generale, l’importo relativo all’aliquota per l’attuazione di misure volte alla prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, di cui all’articolo 194, comma 20, del codice, non soggetto a ribasso; nonché l’eventuale importo relativo agli oneri di cui all’articolo 196, comma 1, del codice;
19) qualora non inserite nei lavoro oggetto di affidamento, le opere di mitigazione e di compensazione dell’impatto ambientale e sociale, di cui all’articolo 23, comma 6, del codice. Tali opere non possono comunque eccedere l’importo stabilito per legge espresso in percentuale del costo complessivo dell’opera o del lavoro; costi per il monitoraggio ambientale;

## Slide 31
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
20) nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717 e successive modifiche e integrazioni;
21) I.V.A. ed eventuali altre imposte;
22) ogni altra voce di costo giustificata da previsioni normative o dalla specificità dell’intervento.
2. Le voci del quadro economico relative ad imprevisti, di cui al comma 1, lettera c), numero 4, e ad eventuali lavori in amministrazione diretta, di cui al comma 1, la lettera c), numero 1) non devono superare complessivamente il dieci per cento dell’importo dei lavori a base di gara, comprensivo dei costi della sicurezza.

## Slide 32
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
E’ obbligatoriamente inserito in ciascun programma di interventi un accantonamento modulabile annualmente pari almeno al tre percento del costo presunto degli interventi compresi nel programma, destinato alla eventuale copertura degli oneri derivanti dall’applicazione della parte VI, titolo I, capo II, del codice. (1)
Nei casi di cui al comma 1, lettera c), n. 10), fra i predetti oneri sono compresi anche quelli sostenuti dalla centrale di committenza.
Notes: Oneri per rimedi alternativi alla tutela giurisprudenziale

## Slide 33
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
4. I ribassi d'asta e le economie comunque realizzate nella esecuzione del programma possono essere destinati, su proposta del responsabile del procedimento, ad integrare l’accantonamento di cui al comma 3. Le somme restano iscritte nell’accantonamento fino alla ultimazione dei lavori.
Notes: Oneri per rimedi alternativi alla tutela giurisprudenziale

## Slide 34
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 81 Utilizzo di metodi e strumenti
elettronici specifici. (BIM)
1. Ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice, le stazioni appaltanti, le amministrazioni concedenti e gli operatori economici, nella fase di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche, fanno ricorso ai metodi e agli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nel rispetto delle tempistiche fissate dal decreto di cui all’articolo 23, comma 13, del codice.
Notes: Oneri per rimedi alternativi alla tutela giurisprudenziale

## Slide 35
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2. Ai fini dell’utilizzo dei metodi e degli strumenti di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e le amministrazioni concedenti, entro e non oltre le date fissate dal decreto di cui all’articolo 23, comma 13, del codice, adottano:
a) un piano di formazione del personale in relazione al ruolo ricoperto, con particolare riferimento ai metodi e agli strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, anche al fine di acquisire competenze riferibili alla gestione informativa ed alle attività di verifica utilizzando tali metodi;
Notes: Oneri per rimedi alternativi alla tutela giurisprudenziale

## Slide 36
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
b) un piano di acquisizione o di manutenzione degli strumenti hardware e software di gestione digitale dei processi decisionali e informativi, adeguati alla natura dell'opera, alla fase di processo ed al tipo di procedura in cui sono adottati;
c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e di gestione delle singole fasi della procedura, l’identità dei gestori dei dati e le modalità di gestione dei conflitti, composto da documenti che dettagliano i requisiti informativi della stazione appaltante o dell’amministrazione concedente, in relazione alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati.
Notes: Oneri per rimedi alternativi alla tutela giurisprudenziale

## Slide 37
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
3. Le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari. I dati sono connessi in modelli informativi multidimensionali orientati a oggetti secondo le modalità indicate nei requisiti informativi di cui al comma 4 e tali da essere richiamabili in qualunque fase e da ogni attore durante il processo di progettazione, costruzione e gestione dell’intervento secondo formati digitali aperti e non proprietari, normati, fatto salvo quanto previsto all’articolo 68 del codice, a livello nazionale o internazionale e controllati nella loro evoluzione tecnica da organismi indipendenti.
Notes: Oneri per rimedi alternativi alla tutela giurisprudenziale

## Slide 38
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Le informazioni prodotte e condivise tra tutti i partecipanti al progetto, alla costruzione e alla gestione dell’intervento, sono fruibili senza che ciò comporti l’utilizzo esclusivo di applicazioni tecnologiche commerciali individuali specifiche. I flussi informativi che riguardano la stazione appaltante e il relativo procedimento si svolgono all’interno di un ambiente di condivisione dei dati, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i dove avviene la gestione digitale dei processi informativi, esplicitata attraverso un processo di correlazione e di ottimizzazione tra i flussi informativi digitalizzati e i processi decisionali che riguardano il singolo procedimento. È fatto salvo quanto previsto all’articolo 58 del codice.
Notes: Oneri per rimedi alternativi alla tutela giurisprudenziale

## Slide 39
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
4. Ai fini dell’introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di cui al comma 1, il capitolato informativo, allegato alla documentazione di gara per l’espletamento di servizi di progettazione o per l’esecuzione di lavori o della gestione delle opere, in coerenza con l’atto organizzativo, deve contenere:
a) i requisiti informativi strategici generali e specifici, compresi i livelli di definizione dei contenuti informativi, tenuto conto della natura dell’opera, della fase di processo e del tipo di appalto;
b) tutti gli elementi utili alla individuazione dei requisiti di produzione, di gestione e di trasmissione ed archiviazione dei contenuti informativi, gli elementi giuridici e contrattuali, in stretta connessione con gli obiettivi decisionali e con quelli gestionali. In particolare, può includere il modello informativo relativo allo stato iniziale dei luoghi e delle eventuali opere preesistenti.
Notes: Oneri per rimedi alternativi alla tutela giurisprudenziale

## Slide 40
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
5. Il capitolato informativo è comunicato anche ai subappaltatori e ai subfornitori cui è fatto obbligo di concorrere con l’aggiudicatario, con riferimento alle diverse fasi del processo di realizzazione o gestione dell'opera, nella proposizione delle modalità operative di produzione, di gestione e di trasmissione dei contenuti informativi attraverso il piano di gestione informativa, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i. La documentazione di gara è resa disponibile tra le parti su supporto informatico per mezzo di formati digitali coerenti con la natura del contenuto e con quanto previsto dai requisiti informativi del capitolato.
6. I metodi e gli strumenti elettronici di cui al comma 1 possono essere richiesti dalle stazioni appaltanti purché abbiano adempiuto agli obblighi di cui al comma 2, per le nuove opere nonché per gli interventi di recupero, riqualificazione o varianti a far data dalla entrata in vigore del presente regolamento
Notes: Oneri per rimedi alternativi alla tutela giurisprudenziale

## Slide 41
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Sezione II DISCIPLINA DEI DIVERSI LIVELLI DI PROGETTAZIONE
Articolo 82 Finalità ed articolazione del progetto
di fattibilità tecnica ed economica
1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è finalizzato al soddisfacimento di quanto indicato all’articolo 23, commi 5, 5-bis e 6 del codice, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 23, comma 1 del codice e dei contenuti del quadro esigenziale e del DIP di cui all’articolo 78.

## Slide 42
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 83 Documento di fattibilità
delle alternative progettuali
1. Il documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) è redatto nel rispetto dei contenuti del quadro esigenziale e del DIP, di cui all’articolo 78, nei casi di cui all’art. 23, comma 5, del codice.

## Slide 43
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2. Il DOCFAP individua e analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare: la localizzazione dell’intervento per le opere di nuova costruzione; le scelte modali e le alternative di tracciato per le infrastrutture di trasporto; l’alternativa tra la realizzazione di una nuova costruzione o il recupero di un edificio esistente, ovvero il riutilizzo di aree dismesse o urbanizzate o degradate, limitando ulteriore consumo di suolo in applicazione dell’articolo 23, comma 6, del codice; le diverse soluzioni tipologiche, tecnologiche, impiantistiche, organizzative e finanziarie da adottare per la realizzazione dell’intervento, anche in relazione agli interventi su opere preesistenti, nonché per queste ultime, le diverse modalità e tecniche di intervento.

## Slide 44
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
3. Il DOCFAP è sviluppato con un livello di approfondimento e di contenuto differenziato in relazione al tipo ed alla dimensione dell’opera o dell’intervento da realizzare e, secondo quanto precisato ai commi 5 e 6, con riferimento alle seguenti tipologie di opere ed interventi:
a) interventi su opere esistenti o nuove opere di importo complessivo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice e inferiore a quindici milioni di euro, nonché tutte le opere sottoposte a procedura di dibattito pubblico di cui all’articolo 22 del codice e concorsi di progettazione e di idee di cui all’articolo 152 del codice; ovvero interventi di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice, nel caso in cui le stazioni appaltanti intendano avvalersi della facoltà di cui all’articolo 23, comma 5, terzo periodo, del codice;

## Slide 45
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
b) interventi su opere esistenti o nuove opere di importo complessivo pari o superiore a quindici milioni di euro.
4. Per le opere di cui alla lettera a) del comma 3, il DOCFAP, in relazione alla specifica tipologia ed alla dimensione dell’intervento da realizzare, si compone, coerentemente con gli obiettivi illustrati nel DIP, di una relazione tecnico-illustrativa, così articolata:
a) analisi dello stato di fatto dell’area d’intervento o dell’opera, nel caso di interventi su opere preesistenti;
b) inquadramento territoriale dell’area d’intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, verifica della compatibilità dell’intervento con gli strumenti urbanistici e con i vincoli di settore, ove pertinente;

## Slide 46
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
c) individuazione, tramite elaborati descrittivi, cartografici e grafici, in relazione al tipo ed alla dimensione dell’intervento, delle possibili alternative progettuali come definite al comma 2, e relativo confronto sulla base delle caratteristiche funzionali, tecniche, impiantistiche, economico-finanziarie e gestionali, anche in relazione agli aspetti connessi alla manutenibilità;
d) schemi grafici che descrivano e consentano l’individuazione delle caratteristiche essenziali delle alternative progettuali esaminate;
e) descrizione, ai fini della valutazione preventiva della sostenibilità territoriale ed ambientale, delle alternative progettuali esaminate con riferimento ai seguenti aspetti:

## Slide 47
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
1) sicurezza nei confronti delle pericolosità naturali ed antropiche;
2) compatibilità ambientale e paesaggistica, con particolare riferimento alla verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici e paesaggistici interferenti sulle aree o sulle opere interessate dall’intervento, per quanto pertinente;
3) presenza ed idoneità dei collegamenti con il contesto nel quale l’intervento si inserisce, per quanto pertinente;
f) indicazione dei tempi previsti per la progettazione e la realizzazione;

## Slide 48
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
g) analisi dei presumibili costi, valutati redigendo un computo metrico estimativo di massima mediante l’impiego dei prezzari di cui all’articolo 23, commi 7 e 16, del codice, qualora lo sviluppo degli elaborati progettuali lo consenta, oppure mediante l’impiego di costi parametrici standardizzati, ove disponibili;
h) confronto comparato delle alternative progettuali esaminate mediante analisi multicriteri, oppure analisi costi-efficacia, qualora pertinenti in relazione al tipo di opera o di intervento.

## Slide 49
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
5. Per le opere di cui al comma 3, lettera b), il DOCFAP si compone della relazione cui al comma 4, con esclusione degli elaborati indicati al comma 4, lettere e) ed h), e dei seguenti elaborati, riferiti alle alternative progettuali esaminate:
a) analisi degli impatti socio-economici, territoriali, ambientali e paesaggistici, ove pertinenti, secondo la seguente articolazione:

## Slide 50
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
1) analisi degli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici, idrologici, idraulici, geotecnici, sismici e delle caratteristiche dell’area d’intervento nelle sue diverse componenti ambientali, come desunti da fonti normative disponibili, documentazioni e cartografie anche derivanti da interventi già realizzati ricadenti nella zona, oppure, ove necessario, appositamente sviluppate, ai fini della valutazione della sostenibilità territoriale ed ambientale, della sicurezza dell’opera da realizzare nei confronti delle pericolosità naturali ed antropiche e dei collegamenti con il contesto nel quale le possibili alternative di intervento si inseriscono, per quanto pertinente; il livello di approfondimento dell’analisi è in ogni caso in grado di conferire al documento di fattibilità delle alternative progettuali caratteri di affidabilità in termini di stima dei costi dell’opera;

## Slide 51
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2) verifica dei vincoli ambientali, storici, archeologici, paesaggistici o relativi alle preesistenze che interferiscono con le aree od opere interessate dall’intervento;
b) analisi costi-benefici effettuata secondo la disciplina applicabile a ciascuna tipologia di intervento;
c) per gli interventi da realizzarsi ai sensi della parte III, IV e V del codice, analisi della fattibilità finanziaria.

## Slide 52
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
6. Il progettista, nelle considerazioni finali del DOCFAP, dà conto della valutazione di ciascuna alternativa progettuale esaminata, in termini qualitativi, tecnici ed economici, nonché sotto il profilo della compatibilità ambientale, e propone alla stazione appaltante la soluzione progettuale che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l’ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire.

## Slide 53
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
7. La stazione appaltante, valutato il DOCFAP, può richiedere chiarimenti ed integrazioni in merito alla soluzione progettuale proposta ed alle alternative progettuali esaminate. La valutazione si conclude con un atto di approvazione della stazione appaltante. In relazione all’esito dell’istruttoria, viene disposta dalla stazione appaltante, secondo le procedure stabilite dal codice, l’elaborazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, secondo quanto indicato negli articoli da 84 a 90.

## Slide 54
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 84 Contenuti ed elaborati del progetto
di fattibilità tecnica ed economica
1. Nei casi disciplinati dall’articolo 23, comma 5, del codice, il DOCFAP, redatto secondo le previsioni del quadro esigenziale, è documento propedeutico alla progettazione di fattibilità tecnico economica. Il progettista sviluppa nel progetto di fattibilità tecnico economica esclusivamente la soluzione progettuale che è stata prescelta e approvata dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 83, comma 7. In tal caso, nella relazione generale di cui all’articolo 85 sono riepilogate le alternative progettuali prese in considerazione nel DOCFAP e quest’ultimo documento, con il relativo atto di approvazione da parte della stazione appaltante, è allegato agli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

## Slide 55
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2. Ai sensi dall’articolo 23, comma 5, del codice, per importi inferiori alla soglia di cui all’articolo 35 del codice, nonché per opere che non richiedano l’espletamento delle procedure di dibattito pubblico di cui all’articolo 87 e che non siano oggetto di concorso di progettazione o di idee ai sensi dell’articolo 152 del codice, il progettista nel progetto di fattibilità tecnica ed economica dapprima analizza le possibili alternative progettuali al fine di valutare quale sia la soluzione migliore in termini qualitativi, tecnici ed economici, nonché sotto il profilo della compatibilità ambientale, e quindi sviluppa esclusivamente la soluzione prescelta sulla base del miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività e per l’ambiente, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e alle prestazioni da fornire, secondo quanto indicato nel presente articolo e negli articoli da 85 a 90.

## Slide 56
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
3. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è elaborato sulla base degli esiti dei rilievi, studi specialistici, indagini e prove di cui all’articolo 86, della verifica della presenza di eventuali interferenze con il sedime di edifici o infrastrutture preesistenti ai sensi dell’articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6, del codice, della verifica preventiva dell’interesse archeologico e dello studio preliminare ambientale di cui all’articolo 87, qualora pertinenti.

## Slide 57
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
4. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica comprende elaborati grafici per l’individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare, secondo quanto disposto all’articolo 88 e relative stime economiche, ivi compresa la motivazione dell’eventuale scelta in merito alla mancata suddivisione dell’intervento in lotti funzionali, nonché l’elenco delle coperture finanziarie sia in termini legislativi che amministrativi. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è idoneo a consentire, ove necessario, l’avvio della procedura espropriativa.

## Slide 58
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione alla gestione degli eventi che possono esercitare effetti sull’incolumità pubblica e sui beni, tiene conto altresì, ove necessario, di strategie complessive di gestione del rischio da pericoli naturali ed antropici.
6. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria dell’intervento, salvo diversa motivata determinazione dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 23, comma 4 del codice, è composto dai seguenti elaborati:

## Slide 59
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
relazione generale, di cui all’articolo 20;
b) relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici, di cui all’articolo 21;
c) eventuali studi di fattibilità ambientale e paesaggistica:
1) per il primo aspetto con riferimento allo studio preliminare ambientale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e relativi allegati, oppure studio di impatto ambientale, secondo quanto precisato all’articolo 22; (1)
2) per il secondo aspetto, con riferimento a quanto previsto dall’articolo 146, commi 2 e 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; (2)
d) relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento di cui al codice, con l’indicazione dei relativi costi;
Notes: (1) - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (2) - Autorizzazione paesaggistica

## Slide 60
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
e) calcolo sommario della spesa ivi compresi eventuali costi connessi all’applicazione dei CAM e quadro economico di progetto, di cui all’articolo 89; piano economico e finanziario di massima, ove pertinente;
f) elaborati grafici relativi all’ intervento, di cui all’articolo 88;
g) cronoprogramma di massima, che, in coerenza con il cronoprogramma previsto nel DIP ai sensi dell’articolo 78, comma 3, lettera n), rappresenti mediante diagramma lineare le attività di esecuzione dei lavori, e i tempi previsti per il relativo svolgimento, in maniera idonea;

## Slide 61
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
h) capitolato prestazionale, di cui all’articolo 90;
i) piano particellare preliminare delle aree da espropriare o da acquisire, ove pertinente;
l) prime indicazioni e misure per la stesura del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, con i contenuti minimi di cui al comma 7 ;

## Slide 62
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
m) prime indicazioni per la stesura dell’elaborato progettuale della sicurezza in coerenza con le previsioni del DIP, qualora non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i contenuti minimi di cui al comma 8;
n) piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo nei casi previsti dalla legislazione vigente;
o) elenco delle autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, intese, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio dell’intervento;

## Slide 63
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
7. L’elaborato di cui al comma 6, lettera l) (prime indicazioni) contiene almeno:
a) l’identificazione e descrizione dell’opera, esplicitata con:
1) localizzazione del cantiere e descrizione del contesto in cui è prevista l’area di cantiere;
2) descrizione sintetica dell'opera, con riferimento alle scelte progettuali effettuate.

## Slide 64
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
b) una relazione sintetica concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione degli effettivi rischi naturali e antropici, con riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, nonché alle lavorazioni interferenti, ivi compresi i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi, nei cantieri interessati da attività di scavo, nonché dall’esecuzione della bonifica degli ordigni bellici ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, ove valutata necessaria;
c) l’indicazione delle scelte progettuali e organizzative e delle procedure e misure preventive e protettive, in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;

## Slide 65
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
d) la stima sommaria dei costi della sicurezza, determinata in relazione all’opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c) del presente comma, e del punto 4 dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo le modalità del calcolo sommario di cui all’articolo 89.
8. L’elaborato di cui al comma 6, lettera m), contiene, anche con riferimento ai modelli semplificati di cui al decreto previsto ai sensi dell’articolo 104-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81:
a) la descrizione dell’opera con relativa localizzazione dell’intervento;

## Slide 66
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
b) l’analisi del contesto ambientale, con individuazione delle potenziali interferenze incidenti sull’attività dell’operatore economico;
c) la stima sommaria, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, dei costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla salute e alla sicurezza dei lavoratori
9. Nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica stabiliti dal codice o da disposizioni di legge, il progetto deve comprendere tutte le informazioni necessarie per formulare l’offerta e deve essere corredato, oltre che dagli elaborati elencati al comma 6, dai seguenti elaborati:

## Slide 67
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
a) schema di contratto redatto in conformità a quanto disposto dall’articolo 112. Lo schema di contratto prevede, tra l’altro, che il concorrente indichi, al momento dell’offerta, i tempi per la redazione del progetto definitivo e del progetto esecutivo, nonché le modalità di controllo, da parte della stazione appaltante, del rispetto della coerenza con il progetto di fattibilità tecnica ed economica;
b) capitolato prestazionale d’appalto redatto in conformità a quanto disposto dall’articolo 113, comma 3, che costituisce allegato allo schema di contratto e che sostituisce il capitolato prestazionale di cui al comma 6, lettera h), del presente articolo;

## Slide 68
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
c) rilievi plano-altimetrici delle aree e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti nell’immediato contorno;
d) nei casi di cui all’articolo 183, comma 15, del codice, piano economico-finanziario e specificazione del servizio e della gestione;
e) cronoprogramma articolato secondo quanto indicato all’articolo 109;

## Slide 69
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
f) computo metrico estimativo, secondo quanto disposto dall’articolo 100, in attuazione dell’articolo 32, comma 14-bis, del codice;
g) piano di sicurezza e coordinamento o elaborato progettuale della sicurezza, che sostituiscono rispettivamente le prime indicazioni di cui al comma 6, lettera l) o lettera m).

## Slide 70
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
10. La stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del codice, in relazione alla specifica tipologia ed alla dimensione dell’opera o dell’intervento da realizzare, indica nel bando di gara per l’affidamento dell’attività di progettazione, o di progettazione e realizzazione dell’intervento, le caratteristiche, i requisiti e gli specifici elaborati progettuali necessari per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica sulla base di quanto previsto nel presente articolo.

## Slide 71
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
11. Nei concorsi di progettazione relativi al settore dei lavori pubblici, di cui all’articolo 152, comma 4 del codice, l’amministrazione che bandisce il concorso pone a disposizione dei concorrenti i seguenti elaborati:
gli studi specialistici di cui all’articolo 86;

## Slide 72
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
b) l’inquadramento territoriale dell’area d’intervento: corografia, stralcio dello strumento urbanistico comunale, ove pertinenti; nel caso di interventi sull’esistente, il rilievo di massima delle aree o delle opere su cui viene effettuato l’intervento, corredato da una relazione tecnica sullo stato di consistenza e di conservazione degli stessi, che riporti gli esiti delle ricerche ed indagini finalizzate ad acquisire gli elementi necessari per la scelta dei tipi e metodi d’intervento;
c) il piano particellare di esproprio.

## Slide 73
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
12. Nei concorsi di progettazione di cui alla parte II, titolo VI, capo IV, del codice, limitatamente ai casi in cui viene richiesto il raggiungimento del livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il concorrente sviluppa esclusivamente gli elaborati di cui all’articolo 18, comma 5, lettere a), b), d), e) e g) relativi alla propria proposta progettuale. Tali elaborati possono variare in relazione alla tipologia delle opere in progetto.

## Slide 74
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
13. Ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del codice, ai fini dell’inserimento nella programmazione triennale di qualsiasi importo e annuale per importi fino a 1 milione di euro, nonché ai fini della partecipazione a bandi di finanziamento per interventi su opere nuove o esistenti di qualsiasi importo, anche se suddiviso in lotti il progetto di fattibilità tecnica ed economica è costituito esclusivamente dai seguenti elaborati:

## Slide 75
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
a) relazione contenente l’analisi dello stato di fatto nelle sue eventuali componenti architettoniche, geologiche, socio-economiche e amministrative, nonché la descrizione dei requisiti dell’opera da progettare ai fini della sostenibilità ambientale e compatibilità paesaggistica;
b) stima sommaria dell’intervento da realizzare sulla base di un computo metrico estimativo di massima mediante l’impiego dei prezzari di cui all’articolo 23, commi 7 e 16, del codice, oppure sulla base dei costi di progetto precedentemente stimati per interventi analoghi;

## Slide 76
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
c) elaborato grafico planimetrico contenente la localizzazione dell’intervento e il relativo inserimento nel contesto territoriale.
14. Ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del codice, ai soli fini dell’inserimento nella programmazione annuale, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro, anche se suddiviso in lotti, il progetto di fattibilità tecnica ed economica è costituito dagli elaborati previsti negli articoli da 85 a 90.

## Slide 77
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 85 Relazione generale del progetto di fattibilità tecnica ed economica
1. La relazione generale, in rapporto alla tipologia, alla categoria e alla dimensione dell’intervento, salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione, si articola nei seguenti punti:
a) descrizione delle motivazioni giustificative della necessità dell'intervento, in relazione agli obiettivi individuati nel quadro esigenziale e nel DIP;

## Slide 78
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
b) indicazione delle specifiche esigenze poste a base della progettazione, in relazione al quadro esigenziale e al DIP, nonché dei requisiti da soddisfare, dei conseguenti livelli di prestazione da raggiungere e, ove pertinenti, dei relativi indicatori di prestazione che consentano di verificare ad opere ultimate il raggiungimento degli obiettivi previsti;
c) descrizione dettagliata delle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie della soluzione progettuale prescelta;

## Slide 79
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
d) nei casi previsti dall’articolo 23, comma 5, secondo periodo, del codice, riepilogo in forma descrittiva e grafica delle alternative progettuali analizzate nel DOCFAP, che è allegato al progetto di fattibilità tecnica ed economica, insieme con il relativo atto di approvazione di cui all’articolo 83, comma 7, ai fini della verifica della coerenza del processo progettuale;
e) nei casi previsti dall’articolo 84, comma 2, elaborati di cui all’articolo 83, comma 4, lettere c), d), e) e g);

## Slide 80
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
f) elenco delle normative di riferimento, con esplicito richiamo ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati per il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento, quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento;
g) indicazioni per la prosecuzione dell’iter progettuale;
h) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto, secondo quanto precisato al comma 4.

## Slide 81
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2. La soluzione progettuale prescelta si articola in:
a) descrizione della soluzione progettuale e del percorso progettuale che ha condotto ad elaborare la stessa sulla base degli esiti degli studi specialistici e delle indagini di cui alla lettera c);
b) descrizione degli aspetti funzionali e tecnici e dell’interrelazione tra i diversi elementi del progetto, architettonici, strutturali, funzionali, impiantistici, anche in riferimento al quadro esigenziale e al DIP di cui all’articolo 78;

## Slide 82
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
c) descrizione della fattibilità dell’intervento, documentata anche in base ai risultati degli studi di fattibilità ambientale e paesaggistica di cui agli articoli 19, comma 6, lettera c) e 22, nonché agli esiti delle indagini di seguito indicate e alle conseguenti valutazioni riguardo alla fattibilità dell’intervento:
1) esiti degli studi e delle indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, ambientali, archeologiche effettuate;

## Slide 83
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2) esiti degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura ambientale, idraulica, storica, artistica, archeologica, paesaggistica, o di qualsiasi altra natura, interferenti sulle aree o sulle opere interessate;
3) esiti delle valutazioni preliminari sullo stato della qualità dell’ambiente interessato dall’intervento e sulla sua possibile evoluzione, in assenza e in presenza dell’intervento stesso, nonché in corso di realizzazione;
4) considerazioni e valutazioni sulla compatibilità dell’intervento rispetto al contesto territoriale ed ambientale;

## Slide 84
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
d) accertamento in ordine alle interferenze dell’intervento da realizzare con opere preesistenti o con pubblici servizi presenti lungo il tracciato e proposta di risoluzione delle interferenze stesse e stima dei prevedibili oneri, secondo quanto stabilito all’articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6 del codice;
e) ricognizione in ordine alla disponibilità delle aree e di eventuali immobili sui quali deve essere eseguito l’intervento, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri;

## Slide 85
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
f) eventuali indicazioni su accessibilità, utilizzo e livello di manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti;
g) criteri ed indirizzi per la redazione del progetto definitivo.
3. Nel caso di interventi effettuati su opere esistenti, la relazione ne descrive le caratteristiche tipologiche, strutturali e impiantistiche e le motivazioni che hanno condotto alla scelta della soluzione progettuale, anche in riferimento a quanto indicato all’articolo 86, comma 3.

## Slide 86
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
4. Il riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto, di cui al comma 1, lettera h), si articola in:
a) dati sintetici tratti dal calcolo sommario della spesa e dal quadro economico, ai sensi dell’articolo 84, comma 6, lettera e);
b) eventuale articolazione dell’intervento in stralci funzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete;

## Slide 87
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
c) piano economico e finanziario, ove previsto, e relativi risultati, con indicazione delle coperture e delle fonti di finanziamento, pubbliche e private;
d) indicazioni di sintesi sull’impatto occupazionale dell’intervento sia in fase di realizzazione che di esercizio, nei casi in cui sia richiesto.
5. La relazione generale contiene, altresì, l’indicazione delle circostanze che non possono risultare dagli altri elaborati progettuali e che hanno influenza sulla scelta e sul buon esito del progetto.

## Slide 88
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 86 Relazione tecnica, studi ed indagini del progetto di fattibilità tecnica ed economica
1. La relazione tecnica del progetto di fattibilità, corredata da indagini e studi specialistici, secondo quanto indicato all’articolo 18, comma 7, riporta:
a) le esigenze, i requisiti e i livelli di prestazione che devono essere soddisfatti con l’intervento, in relazione alle specifiche esigenze definite nel quadro esigenziale e nel DIP;

## Slide 89
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
b) le risultanze degli studi, delle indagini e delle analisi effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell’importanza dell’opera, evidenziando le conseguenti valutazioni in ordine alla fattibilità dell’intervento raggiunte attraverso la caratterizzazione del contesto locale territoriale, ambientale e paesaggistico in cui è inserita l’opera; sulla base di tali risultanze gli studi specialistici dovranno definire, in dettaglio, le ulteriori indagini e prove da eseguirsi nel successivo livello progettuale, al fine di pervenire ad una completa ed esaustiva caratterizzazione del territorio e del sito interessato dal progetto;

## Slide 90
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
c) le risultanze dello studio di inserimento urbanistico con relativi elaborati grafici, ove pertinente;
d) la descrizione e motivazione del grado di approfondimento adottato per la pianificazione delle indagini effettuate, in funzione della tipologia, delle dimensioni e dell’importanza dell’opera;

## Slide 91
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
e) la descrizione e la motivazione delle scelte tecniche poste a base del progetto, anche con riferimento alla sicurezza funzionale, all’efficienza energetica ed al riuso e riciclo dei materiali;
2) esclusivamente per gli interventi relativi a infrastrutture del servizio idrico integrato, gli studi specialistici di cui alla lettera b) del comma 1 contengono altresì indagini mirate alla quantificazione dei carichi idraulici ed inquinanti da convogliare nei collettori fognari e trattare negli impianti, la cui presenza ha influenza diretta sulla tipologia, sul dimensionamento e sui costi, sia di investimento che di esercizio, delle opere.

## Slide 92
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
3. Salvo diversa motivata determinazione della stazione appaltante in relazione alla tipologia ed alle caratteristiche dell’opera o dell’intervento da realizzare, la relazione tecnica, corredata da indagini e studi specialistici, è riferita ai seguenti aspetti della progettazione, ove pertinenti:
a) geologia, idrogeologia, pedologia, idrologia, idraulica, geotecnica e sismica;
b) mobilità e traffico, esclusivamente per le infrastrutture di trasporto e qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;

## Slide 93
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
c) sintesi delle analisi e delle valutazioni contenute nello studio preliminare ambientale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con i contenuti di cui all’allegato IV bis del decreto stesso e paesaggistica o nello studio di impatto ambientale, secondo quanto previsto all’articolo 22;
d) vincoli che insistono sull’area d’intervento e sull’intorno territoriale ed ambientale, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;

## Slide 94
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
e) archeologia, con descrizione di sviluppi ed esiti della verifica preventiva dell’interesse archeologico, ai sensi dell’articolo 25 del codice, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;
f) censimento delle interferenze esistenti, ai sensi dell’articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6 del codice, con le relative ipotesi di risoluzione, il programma degli spostamenti e attraversamenti e di quant’altro necessario alla risoluzione delle interferenze, nonché il preventivo di costo, qualora risulti pertinente in relazione alle caratteristiche del progetto;

## Slide 95
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
g) piano di gestione delle materie, tenuto conto della disponibilità e localizzazione di siti di recupero e discariche, con riferimento alla vigente normativa in materia;
h) architettura e aspetti funzionali dell’intervento;
i) strutture;
l) impianti, con la definizione della loro costituzione in relazione alla necessità di sicurezza, continuità di servizio, sostenibilità ed efficienza energetica, nel loro funzionamento normale ed anomalo e nel loro esercizio;

## Slide 96
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
m) sicurezza antincendio, in relazione agli ipotetici e potenziali rischi e scenari incidentali;
n) prime indicazioni sulle misure di sicurezza finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri ai fini della stesura dei piani di sicurezza, secondo quanto precisato all’articolo 18, comma 2;
o) espropri.

## Slide 97
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
4. Salvo diversa motivata determinazione dell’amministrazione, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e di ristrutturazione edilizia, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d) del medesimo decreto che non consistano nella demolizione e ricostruzione dell’opera esistente, la relazione tecnica contiene, oltre agli elaborati di cui ai commi 1 e 2 che risultino pertinenti al tipo di intervento da eseguire, i seguenti elaborati:

## Slide 98
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
relazione sulla conoscenza dello stato attuale di consistenza e di conservazione dell’opera oggetto dell’intervento, articolata in: conoscenza visiva, documentale, storico-critica, geometrica, materica, funzionale, strutturale estesa anche alle fondazioni, impiantistica, nella quale siano descritte anche eventuali problematiche pregresse ed interventi già precedentemente eseguiti;
relazione inerente le indagini e prove effettuate, relative sia alle caratteristiche storiche, architettoniche, strutturali e tecnologiche dell’opera sulla quale si interviene, sia al sito su cui essa insiste, individuate dal progettista sulla base della normativa vigente, con relativi certificati di prova allegati;

## Slide 99
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
c) relazione sugli eventuali approfondimenti di indagini o di conoscenza rinviati al livello del progetto definitivo;
d) esiti delle ricerche e indagini finalizzate ad acquisire gli elementi necessari per la scelta dei tipi e metodi d’intervento, nonché per la stima sommaria del costo dell’intervento;

## Slide 100
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
e) dettagliato resoconto in merito ai caratteri storici, tipologici e costruttivi dell’opera su cui viene effettuato l’intervento, con evidenziazione specifica di eventuali parti o elementi da salvaguardare in relazione al tipo di intervento da eseguire; analisi dello stato di consistenza e funzionalità; resoconto in merito allo stato di conservazione dell’opera, nonché alle indagini e prove effettuate ed agli esiti della diagnostica; in funzione del tipo d’intervento, le indagini per la valutazione dello stato di consistenza devono essere estese anche a quelle parti dell’opera che si sviluppano nel sottosuolo;

## Slide 101
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
f) descrizione dell’intervento da eseguire, che riporti almeno:
1) la tipologia dell’intervento;
2) la finalità dell’intervento;
3) la specifica tecnica di esecuzione;
4) l’impatto sull’esercizio, qualora pertinente in relazione al tipo di edificio sul quale si interviene ed alle sue attuali condizioni di utilizzo;
5) la funzionalità della costruzione qualora pertinente;
6) indicazioni sulle fasi esecutive necessarie per salvaguardare, ove richiesto, l’esercizio durante la realizzazione dell’intervento;
7) indicazioni sulla destinazione finale di eventuali aree o opere dismesse.

## Slide 102
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 87 Studio preliminare ambientale e studio di impatto ambientale
1. Lo studio preliminare ambientale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, deve essere redatto solo nei soli casi in cui si renda necessaria la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA). Lo studio è redatto con i contenuti di cui all’allegato IV bis del decreto stesso, in relazione alla specifica tipologia progettuale, categoria, dimensione e localizzazione dell’intervento, alle sue caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, nonché alle caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui l’intervento stesso è inserito,

## Slide 103
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
ha lo scopo di analizzare e valutare, anche in base alle indagini, analisi e verifiche effettuate ai sensi degli articoli 18 e 19 la significatività dei potenziali impatti sull’ambiente e il paesaggio e le eventuali relative misure di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica.
2. Per i progetti di opere e interventi che rientrano nel campo di applicazione della disciplina della VIA di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i quali si sia deciso di attivare il procedimento di VIA sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, lo studio di fattibilità ambientale è sostituito dallo studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22 del suddetto decreto legislativo, predisposto secondo i contenuti di cui all’allegato VII e comprendente il progetto di monitoraggio ambientale (PMA).

## Slide 104
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 88 Elaborati grafici del progetto
di fattibilità tecnica ed economica
1. Gli elaborati grafici del progetto di fattibilità, redatti in scala e debitamente quotati, tenendo conto della necessità di includere le eventuali misure ed interventi di mitigazione e di compensazione ambientale con la stima dei relativi costi, salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione a norma del comma 3, sono costituiti come di seguito indicato:

## Slide 105
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
a) per opere e lavori puntuali:
1) stralcio documentale degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicate la localizzazione dell’intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate; tali elementi sono altresì riportati in una corografia in scala adeguata, estesa ad un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con la perimetrazione dell’intervento;
2) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2.000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

## Slide 106
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
3) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, in scala adeguata alle dimensioni dell’opera in progettazione:
3.1. planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;
3.2. carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con la localizzazione dell’intervento, estese ad un ambito territoriale significativo;
3.3. sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell’intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici;
3.4. carta del reticolo idrografico;
3.5. carta archeologica;
3.6. carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell’intervento;

## Slide 107
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
3.7. carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa ad un ambito significativo;
3.8. planimetria delle interferenze ai sensi dei commi 3 e 4 dell’articolo 27 del codice;
3.9. planimetrie catastali;
3.10. planimetria ubicativa dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate ed in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell’intervento;
4) schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;

## Slide 108
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
b) per opere e lavori a rete:
1) corografia generale di inquadramento dell’opera in scala in scala adeguata, estesa ad un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
2) corografia contenente l'indicazione dell'andamento planimetrico dei tracciati esaminati con riferimento all'orografia dell'area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, in scala adeguata, estesa ad un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
3) stralcio degli strumenti di pianificazione territoriale e di tutela ambientale e paesaggistica, nonché degli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, sui quali sono indicati i tracciati esaminati.
4) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali, ove pertinenti, sono altresì riportati separatamente i tracciati alternativi esaminati;

## Slide 109
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
5) planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:10.000, sulle quali ove pertinenti, sono altresì riportati separatamente i tracciati alternativi esaminati;
6) profili longitudinali altimetrici dei tracciati esaminati in scala non inferiore a 1:10.000/1000;
7) elaborati relativi alle indagini e studi preliminari, ed in particolare:
7.1. planimetria con ubicazione delle indagini eseguite;
7.2. carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con localizzazione dell’intervento, estese ad un ambito significativo;
7.3. sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell’intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici;

## Slide 110
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
7.4. profili litostratigrafico, idrogeologico, geotecnico con caratterizzazione fisico-meccanica dei principali litotipi e con indicazione della posizione delle falde idriche;
7.5. carta del reticolo idrografico in scala adeguata;
7.6. carta dei vincoli ordinati e sovraordinati, in scala adeguata e con la localizzazione dell’intervento;
7.7. carta archeologica in scala adeguata, estesa ad un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
7.8. carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata, estesa ad un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
7.9. eventuali planimetrie con i risultati delle indagini e delle simulazioni del traffico in scala non inferiore a 1:25.000;

## Slide 111
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
7.10. planimetria delle interferenze con il sedime di edifici e/o reti infrastrutturali esistenti, in scala adeguata, estesa ad unambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali;
7.11. corografia in scala in scala adeguata, estesa ad un ambito significativo, riferibile ai sistemi cartografici nazionali, con l’ubicazione dei siti di cave attive, degli impianti di recupero, dei siti di deposito temporaneo e delle discariche autorizzate ed in esercizio autorizzate ed in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell’intervento;
7.12. sistemazione tipo aree di deposito;
7.13. schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell'articolazione e nelle scale necessarie a permettere l'individuazione di massima della localizzazione e delle caratteristiche spaziali, funzionali e tecnologiche delle aree di cantiere necessarie per la realizzazione delle opere;

## Slide 112
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
8) planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:5.000, per il tracciato selezionato; per le tratte in area urbana la scala non èinferiore a 1:2.000. La planimetria contiene una rappresentazione del corpo stradale o ferroviario e delle opere idrauliche secondo tutti gli assi di progetto, in base alle caratteristiche geometriche assunte. La geometria delle opere è rappresentata in ogni sua parte - scarpate, opere di sostegno, opere d’arte idrauliche, fasce di rispetto e fasce di interesse urbanistico-, allo scopo di determinare esattamente l'ingombro dell'infrastruttura. Sono inoltre rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d’arte principali;
9) planimetrie su foto mosaico, in scala non inferiore a 1:5.000, del tracciato selezionato;
10) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5.000/500, contenenti l’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e/o idrografiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non è inferiore a 1:2000/200;

## Slide 113
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
11) sezioni tipo idrauliche, stradali, ferroviarie e simili in scala non inferiore ad 1:200;
12) sezioni trasversali correnti, in numero adeguato per una corretta valutazione preliminare delle quantità da utilizzare nella quantificazione dei costi dell’opera;
13) elaborati che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutti i manufatti speciali che l’intervento richiede;
14) elaborati che riassumono i criteri di sicurezza e di funzionalità previsti per l’esercizio dell’infrastruttura;
15) elaborati tipologici che consentano, mediante piante, prospetti e sezioni in scala adeguata, la definizione di tutte le opere correnti e minori che l’intervento richiede;

## Slide 114
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
16) elaborati che consentano, mediante schemi, piante e sezioni in scala adeguata, la definizione delle componenti impiantistiche presenti nel progetto, ivi compresi gli impianti di protezione antincendio attivi e passivi con l’indicazione delle caratteristiche tecnico-funzionali e dei dati tecnici definiti in base ai calcoli di progetto. Le planimetrie e gli elaborati grafici riportano altresì le indicazioni relative alla suddivisione dell’intervento in lotti funzionali e fruibili, ove prevista.

## Slide 115
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2. Sulla base degli elaborati di cui al comma 1 è predisposto il calcolo sommario della spesa, di cui all’articolo 24, che consente la quantificazione del costo complessivo delle opere o dei lavori in progetto.
3. La stazione appaltante, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, la predisposizione di uno o più elaborati grafici tra quelli elencati al comma 1, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell’elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il singolo intervento.
4. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto di fattibilità tecnica ed economica specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste al comma 1, che possono essere variate soltanto su indicazione dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 23, comma 4 del codice.

## Slide 116
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 89 Calcolo sommario della spesa, quadro economico e piano economico e finanziario di massima
1. Il calcolo sommario della spesa è redatto applicando alle quantità caratteristiche delle opere o dei lavori in progetto, i corrispondenti costi parametrici standardizzati dei lavori elaborati dall’ANAC ai sensi dell’articolo 213, comma 3, lettera h - bis), del codice. In assenza dei costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima, mediante l’impiego dei prezzari, di cui all’articolo 23, comma 7, del codice. In assenza dei costi standardizzati, il calcolo è redatto applicando parametri desunti da interventi similari realizzati.

## Slide 117
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2. Il quadro economico, articolato secondo quanto previsto all’articolo 16 in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’opera o dell’intervento e alle specifiche modalità di affidamento dei lavori ai sensi del codice, comprende, oltre all’importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in base alla stima sommaria di cui all’articolo 9, comma 7, lettera d), e le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari, nonché, nel caso di concessione o affidamento a contraente generale, gli oneri di spettanza rispettivamente del concessionario o del contraente generale, nei casi previsti.

## Slide 118
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Il quadro economico indica inoltre, tra le somme a disposizione dell’amministrazione, ove previsti, gli importi per le opere di mitigazione e compensazione ambientale, quelli per il monitoraggio ambientale, gli importi per l’esecuzione delle indagini e prove geotecniche da effettuare a livello di progetto definitivo, nonché gli importi per eventuali ulteriori indagini geologiche, idrologiche, idrauliche e archeologiche da effettuare anch’esse a livello di progetto definitivo, qualora risultino necessarie

## Slide 119
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
3. In caso di affidamento dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica secondo quanto stabilito dal codice, nella parte del quadro economico relativa ai lavori deve essere indicato l’importo delle spese di progettazione, determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

## Slide 120
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 90 Capitolato prestazionale del progetto
di fattibilità tecnica ed economica
1. Il capitolato prestazionale di fattibilità tecnica ed economica contiene:
a) l'indicazione delle necessità funzionali poste a base dell’intervento, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che devono essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell’intervento, in modo che esso risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle risorse finanziarie stanziate;
b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell’intervento con i relativi importi, ove applicabile.
c) una tabella dei criteri e sub-criteri in cui l’intervento è suddivisibile, necessaria per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Nel caso in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità, secondo quanto previsto dal codice, deve essere redatto il capitolato prestazionale d’appalto con i contenuti di cui all’articolo 39.

## Slide 121
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Sezione III Progetto definitivo
Articolo 91 Contenuti del progetto definitivo
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 7 del codice, il progetto definitivo, predisposto sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto di tutti i vincoli tecnici, giuridici ed economici esistenti, del quadro esigenziale e del DIP, degli eventuali ulteriori criteri ed indicazioni espressi dalla stazione appaltante, nonché di quanto emerso in sede di conferenza dei servizi, ove prevista.

## Slide 122
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 92 Documenti componenti il progetto definitivo
1. Il progetto definitivo è elaborato in conformità alle scelte effettuate nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, fatte salve eventuali modifiche progettuali, specificamente motivate dal progettista, e sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i relativi calcoli ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo; inoltre riporta tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio dei necessari titoli abilitativi, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente, ai sensi della legislazione vigente; a tal fine, al progetto definitivo sono allegati gli atti della conferenza dei servizi, ove prevista ai sensi dell’articolo 27 del codice, e i relativi provvedimenti di raggiunta intesa ai fini della localizzazione dell’intervento e della conformità urbanistica, ai sensi della legislazione vigente.

## Slide 123
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2. Il progetto definitivo, salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 23, comma 4 del codice, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, comprende i seguenti elaborati, ove pertinenti:
a) relazione generale, di cui all’articolo 28;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche, secondo quanto specificato all’articolo 29;
c) rilievi planoaltimetrici;
d) studio di inserimento urbanistico, ove pertinente;

## Slide 124
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
e) elaborati grafici, di cui all’articolo 31; nel caso di interventi sull’esistente, rilievo completo e dettagliato dell’ opera su cui viene eseguito l’intervento, corredato da specifica relazione tecnica sullo stato di consistenza e di conservazione dell’opera stessa, che, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti in fase di progetto di fattibilità tecnica ed economica e della relativa diagnostica, definisca in modo compiuto: le caratteristiche, i materiali, le tecniche e le tecnologie costruttive dell’ opera esistente, evidenziando anche eventuali problematiche pregresse connesse alla sua storia evolutiva, nonché il tipo e il metodo d’intervento prescelto, e che riporti in allegato le relative indagini e prove di caratterizzazione meccanica dei materiali effettuate;

## Slide 125
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
f) studio definitivo ambientale, di cui all’articolo 30, oppure copia dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 12 comma 3, secondo quanto precisato rispettivamente all’articolo 30 e all’articolo 22;
g) nei casi previsti dalla legislazione vigente, piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo;
h) calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’articolo 32;
i) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici, di cui all’articolo 33;
censimento e progetto di risoluzione delle interferenze, ai sensi dell’articolo 27 del codice;
piano particellare di esproprio, di cui all’articolo 34, ove previsto;
elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, di cui all’articolo 35, comma 2;

## Slide 126
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
o) computo metrico estimativo, di cui all’articolo 34;
p) piano di sicurezza e coordinamento ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, con i contenuti previsti dell’allegato XV del medesimo decreto legislativo;
q) elaborato progettuale della sicurezza, qualora non sia prevista la redazione del piano di sicurezza e coordinamento con i contenuti minimi di cui al comma 3;
r) quadro economico, di cui all’articolo 34, con l’indicazione dei costi della sicurezza, desunti sulla base del documento di cui alla lettera n), e dei costi delle opere di mitigazione e compensazione ambientale nei relativi limiti di spesa, ove stabiliti;
s) cronoprogramma, aggiornato rispetto al livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica, che rappresenti mediante diagramma lineare le attività esecuzione dei lavori, e, per ciascuna di tali attività, i tempi previsti per il relativo lo svolgimento;

## Slide 127
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
t) piano economico e finanziario, ove pertinente, a completamento di quanto indicato all’articolo 23;
u) elenco aggiornato delle autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, intese, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio dell’intervento.
3. L’elaborato di cui al comma 2, lettera q), sviluppato con i necessari approfondimenti connessi al livello progettuale, è finalizzato all’analisi delle interferenze potenziali e contiene almeno:
a) l’identificazione e la descrizione dell’opera, esplicitata con la localizzazione del cantiere e la descrizione del contesto in cui è prevista l’area di cantiere;
b) una relazione sintetica concernente l’individuazione e l’analisi del contesto ambientale con l’individuazione delle potenziali interferenze incidenti sull’attività dell’operatore economico;

## Slide 128
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
c) le procedure e le misure preventive e protettive, da attuarsi da parte dell’operatore economico in riferimento all’area di cantiere, all’organizzazione del cantiere e alle lavorazioni;
d) il calcolo dei costi della sicurezza, per la risoluzione delle interferenze determinata in relazione all’opera da realizzare, sulla base degli elementi di cui alle lettere da a) a c), secondo le modalità di calcolo di cui all’articolo 100.

## Slide 129
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
4. Per le opere non soggette a valutazione d’impatto ambientale e per le quali risulti necessaria la redazione del progetto di monitoraggio ambientale, il progetto definitivo contiene un documento che:
a) illustra i contenuti, i criteri, le metodologie, l'organizzazione e le risorse che saranno impiegate per attuare il piano di monitoraggio ambientale (PMA), definito come l'insieme dei controlli da effettuare attraverso la rilevazione e misurazione nel tempo di determinati parametri biologici, chimici e fisici presi a riferimento per le diverse componenti ambientali soggette ad un impatto significativo nelle fasi di realizzazione ed esercizio delle opere;
b) si auniforma alle disposizioni dettate in materia dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
c) contiene la programmazione delle seguenti attività:

## Slide 130
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
1) identificazione delle azioni di progetto che generano impatti ambientali significativi sulle singole componenti ambientali, per ciascuna fase (ante operam, in corso d’opera, post operam);
2) identificazione delle componenti ambientali da monitorare;
3) localizzazione delle aree nell’ambito delle quali programmare le attività di monitoraggio e, nell’ambito di queste, delle stazioni/punti di monitoraggio in corrispondenza dei quali effettuare rilevazioni e misurazioni;
4) selezione dei parametri analitici descrittori dello stato quali- quantitativo della componente ambientale, attraverso i quali controllare l’evoluzione nello spazio e nel tempo delle sue caratteristiche;
5) scelta delle tecniche di campionamento, misura ed analisi e della relativa strumentazione;

## Slide 131
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
6) scelta della frequenza dei campionamenti e della durata complessiva dei monitoraggi nelle diverse fasi (ante operam, in corso d’opera, post operam);
7) individuazione delle metodologie di controllo di qualità, validazione, analisi ed elaborazione dei dati del monitoraggio;
8) definizione delle modalità di restituzione dei dati funzionali a documentare le modalità di attuazione e gli esiti del monitoraggio alle autorità preposte ad eventuali controlli e per l’informazione al pubblico.
5. Per le opere soggette a valutazione d’impatto ambientale, il progetto di monitoraggio ambientale (PMA), ai sensi della normativa in materia, è redatto nell’ambito dello studio di impatto ambientale. Al progetto definitivo è allegata copia di tale documento.

## Slide 132
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
6. Nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo, secondo quanto stabilito dal codice, ferma restando la necessità della previa acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta, il progetto è corredato dai seguenti elaborati:
a) schema di contratto e capitolato speciale d’appalto, in sostituzione del disciplinare di cui al comma 2, lettera i) , redatti con le modalità indicate all’articolo 49; lo schema di contratto prevede, tra l’altro, che il concorrente debba indicare, al momento dell’offerta, i tempi della progettazione esecutiva e le modalità con le quali viene assicurato il controllo, da parte dell’amministrazione, del rispetto delle indicazioni del progetto definitivo;

## Slide 133
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
b) piano di manutenzione di cui all’articolo 42;
c) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 33, redatto ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, sulla base del quale determinare il costo della sicurezza, nel rispetto dell’allegato XV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
d) dettagli costruttivi in scala opportuna in relazione al tipo di opera, indicativamente 1:50/1:20, relativi agli elementi del
progetto architettonico e, ove occorrente, di quello strutturale rilevanti ai fini della chiara definizione formale e tecnico-
costruttiva dell’intervento;

## Slide 134
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
e) cronoprogramma con i contenuti di cui all’articolo 45.
f) computo metrico estimativo, secondo quanto disposto dall’articolo 35, in attuazione dell’articolo 32, comma 14-bis, del
codice.
7. Qualora, previa motivata determinazione della stazione appaltante, non sia stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed
economica, la relazione generale del progetto definitivo, di cui all’articolo 28, è integrata, ai sensi dell’articolo 23, comma 4,
del codice, di tutti gli elementi rilevanti previsti per i livelli omessi in relazione alla specificità dell’intervento.

## Slide 135
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 93 Relazione generale del progetto definitivo
1. La relazione generale fornisce tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto definitivo alle scelte effettuate al livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato, il soddisfacimento delle finalità dell'intervento, dei relativi requisiti e del prescritto livello qualitativo e di sicurezza, nonché i conseguenti costi e benefici attesi, anche in relazione al quadro esigenziale ed al DIP.
2. Salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione, la relazione generale:
a) descrive dettagliatamente, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell’intervento sul territorio, gli aspetti architettonici, tecnici e funzionali, le caratteristiche prestazionali e descrittive dell’intervento nel suo complesso, dei singoli manufatti e dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione, anche in relazione alle caratteristiche prestazionali richieste dall’amministrazione aggiudicatrice;

## Slide 136
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l’idrogeologia, la pedologia, l'idrologia, l’idraulica, la geotecnica, la sismicità, l'ambiente, il paesaggio e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico, alla compatibilità con il contesto ambientale e territoriale, alle eventuali opere di mitigazione e compensazione ambientale inserite nell’intervento e nel relativo quadro economico, anche in relazione allo studio di impatto ambientale ovvero allo studio definitivo ambientale secondo quanto previsto rispettivamente agli articoli 22 e 30, agli eventuali espropri ove previsti, nonché, esclusivamente per le infrastrutture di trasporto in merito alla mobilità ed al sistema di trasporto; riferisce altresì in merito alle ulteriori indagini e prove effettuate, a completamento di quelle eseguite in sede di progetto di fattibilità tecnica ed economica;

## Slide 137
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
c) indica le cave, gli impianti autorizzati per il recupero dei materiali da risulta, le discariche autorizzate ed in esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell’intervento, con la specificazione della capacità complessiva e dell’autorizzazione;
d) descrive le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi a soddisfare le esigenze connesse alla cantierizzazione ed all'esercizio dell’intervento da realizzare;
f) riferisce in merito alla verifica delle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime;
g) riferisce in merito all’inserimento nel progetto di opere d’arte, nei casi in cui sono previste ai sensi della legislazione vigente;

## Slide 138
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
h) riferisce in merito ai criteri in base ai quali si è operato per la redazione del progetto di monitoraggio ambientale, ove richiesto, con particolare riferimento a ciascuna componente ambientale soggetta ad un impatto significativo, precisando la motivazione per l'eventuale esclusione di alcune di esse;
i) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell’intervento, eventualmente aggiornando i tempi indicati nel cronoprogramma del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all’articolo 20, comma 6, lettera g);

## Slide 139
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
l) elenca le normative di riferimento, con esplicito riferimento ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento - quali le azioni e loro combinazioni, i tempi di ritorno, le classi di esposizione, gli scenari di evento - evidenziando eventuali modifiche intervenute rispetto al precedente livello di progettazione;
m) esclusivamente per gli interventi di contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico, riferisce altresì in merito alla popolazione esposta a rischio da pericoli naturali ed antropici diretto e indiretto, pre e post opera.
3. La relazione generale, inoltre, attesta la rispondenza del progetto definitivo al progetto di fattibilità tecnica ed economica, ove redatto, ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso; riporta altresì le motivazioni che abbiano eventualmente indotto il progettista ad apportare variazioni rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato.

## Slide 140
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 94 Relazioni tecniche e specialistiche
del progetto definitivo
1. Il progetto definitivo comprende, in relazione alle dimensioni, alla tipologia ed alla categoria dell’intervento, salvo diversa motivata determinazione dell’amministrazione, almeno le relazioni tecniche di seguito elencate, ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo:
a) relazione geologica: definisce, sulla base del rilevamento geologico e delle specifiche indagini geologiche eseguite sia a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia a livello di progetto definitivo, secondo quanto sopra precisato, le formazioni geologiche presenti nel sito, i tipi litologici, la struttura e i caratteri fisici del sottosuolo, nonché il modello geologico del sottosuolo; descrive gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e sismo-tettonici ed il conseguentelivello di pericolosità geologica con riferimento al sito interessato dall’opera; la relazione geologica sviluppa in modo esaustivo:

## Slide 141
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
1) le caratteristiche geologiche del sito e la successione stratigrafica locale (caratteristiche litologiche e stratigrafiche dei litotipi, stato di alterazione e fessurazione, distribuzione spaziale e rapporti tra i vari corpi geologici);
2) le caratteristiche geo-strutturali dell’area e i principali elementi tettonici presenti;
3) i processi morfo-evolutivi agenti sul territorio e i principali elementi geomorfologici presenti, con particolare riferimento al loro stato di attività;
4) le caratteristiche idrogeologiche del sito e lo schema di circolazione idrica superficiale e sotterranea;
5) eventuali effetti sismo-stratigrafici.

## Slide 142
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
b) relazioni idrologica e idraulica: riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee per tutto ciò che interessa il progetto delle opere e dei manufatti, e riportano le interferenze delle opere in progetto con il reticolo idraulico nonché il conseguente livello di pericolosità; descrivono nel dettaglio i modelli utilizzati per la definizione delle grandezze di interesse, opportunamente scelti in funzione del tipo di intervento da realizzare e delle modalità costruttive delle opere; definiscono i criteri di verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente; illustrano i calcoli relativi al dimensionamento dei manufatti; gli studi idrologici ed idraulici devono indicare le fonti dalle quali provengono i dati elaborati e, ove necessario, la loro consistenza e significatività in termini statistici.

## Slide 143
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
c) relazione geotecnica: definisce, alla luce del quadro sperimentale risultante dalle precedenti fasi progettuali e delle indagini geotecniche eseguite per la progettazione definitiva della soluzione progettuale prescelta, tutti gli aspetti della progettazione geotecnica delle opere e dei singoli manufatti tenendo conto degli effetti delle interazioni con l’ambiente fisico ed il contesto in cui i manufatti si inseriscono; nella Relazione geotecnica è necessario sviluppare in modo esaustivo i seguenti punti specifici:

## Slide 144
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
1) risultati, analisi e interpretazione delle indagini geotecniche, di osservazioni, monitoraggi e prove in situ ed in laboratorio eseguite sia a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia a livello di progetto definitivo;
2) quando previsto e necessario, l’analisi di risposta sismica locale e la valutazione del potenziale di liquefazione in relazione ai possibili effetti che tale fenomeno può avere per la stabilità e la funzionalità delle opere in progetto;
3) studi e analisi finalizzati alla valutazione delle condizioni di stabilità generale del sito dove ricadono le opere in progetto, e delle conseguenze dell’inserimento delle opere in contesti soggetti a pericolosità e a rischio da pericoli naturali ed antropici sotto il profilo idrogeologico e ambientale;

## Slide 145
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
4) per tutti i manufatti compresi nel progetto:
4.1. definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo comprendente la scelta dei parametri geotecnici per caratterizzare i modelli di comportamento per le analisi delle prestazioni, tenendo conto delle caratteristiche geometriche e delle modalità costruttive delle opere;
4.2. i calcoli e le verifiche per la progettazione definitiva delle opere e degli interventi sotto il profilo geotecnico; metodi e modelli di analisi devono essere illustrati evidenziando le ipotesi adottate in relazione ad ogni specifico aspetto; nel caso di calcoli elaborati con l’impiego di programmi informatizzati, sono specificate le ipotesi adottate e fornite indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità;
4.3. la definizione delle modalità esecutive dei manufatti di tipo geotecnico e la previsione di eventuali opere provvisionali necessarie per la loro realizzazione;

## Slide 146
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
4.4. l’analisi degli effetti su strutture, infrastrutture o servizi in aree adiacenti e relative prescrizioni esecutive per contenere possibili danni;
4.5. l’indicazione di misure e controlli in corso d’opera ed in fase di esercizio per la verifica delle prestazioni dell’opera realizzata e per la definizione del piano di manutenzione di cui all’ articolo 42.
d) relazione archeologica: riferisce in merito all’attivazione, in fase di progetto di fattibilità tecnica ed economica, della fase preliminare della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, ai sensi dell’articolo 25, comma 1, del codice, ed ai relativi esiti. Qualora, a seguito dell’espletamento di tale fase preliminare, sia stata richiesta dal competente soprintendente di settore, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, del codice, la sottoposizione dell’intervento alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, commi 8 e seguenti del codice, la relazione archeologica assume la denominazione di “relazione archeologica definitiva”, è redatta ai sensi dell’articolo 25, comma 9, del codice, descrive analiticamente le indagini effettuate, di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 25, comma 8, del codice, con i relativi esiti e detta le conseguenti prescrizioni, riportando in allegato gli atti integrativi del progetto e il provvedimento di approvazione da parte del competente sovrintendente di settore;

## Slide 147
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
e) relazione sulle strutture: descrive la concezione strutturale dell’opera, le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di calcolo; riporta i calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture di cui all’articolo 31, commi 1, 2 e 4; nel caso di calcoli elaborati con l’impiego di programmi informatizzati, specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità, nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni; definisce l’azione sismica, individua le categorie sismiche a cui afferiscono le opere in progetto con riferimento alle macrozone stabilite dalla normativa vigente; definisce i criteri di progettazione utilizzati nelle verifiche sulla base della normativa di riferimento, tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate sia nella relazione geologica, di cui alla lettera a), sia nella relazione geotecnica, di cui alla lettera c); definisce i criteri da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente e ne sviluppa le relative verifiche, sia per le nuove opere che per gli interventi su opere esistenti.

## Slide 148
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Per questi ultimi interventi la relazione sulle strutture è integrata da una specifica relazione inerente: la valutazione dello stato di fatto dell’opera su cui viene effettuato l’intervento anche in riferimento ad
eventuali problematiche pregresse inerenti la storia evolutiva dell’opera stessa, l’analisi storico-critica, la caratterizzazione meccanica dei materiali, i livelli di conoscenza ed i fattori di confidenza, ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; tale relazione, corredata dal rilievo geometrico-strutturale dell’opera allo stato di fatto , è predisposta sulla base di adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, sia esterne che presenti nel sottosuolo su cui insiste il manufatto, che pervengano a valutare la sicurezza del manufatto, anche in relazione allo stato dell’opera ed alla presenza di eventuali dissesti;

## Slide 149
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
f) relazione tecnica delle opere architettoniche e degli aspetti funzionali dell’intervento: individua le principali criticità e le soluzioni adottate, descrive le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motivazioni delle scelte effettuate; descrive le caratteristiche funzionali e prestazionali dell’intervento;
g) relazione inerente il superamento delle barriere architettoniche: descrive le soluzioni progettuali, gli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici ed i materiali adottati per l’eliminazione delle barriere architettoniche e per garantire il rispetto delle pertinenti prescrizioni del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; la relazione è corredata da specifici elaborati grafici in scala adeguata che evidenzino chiaramente le soluzioni adottate ed è corredata dalla dichiarazione del progettista attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1996 e che illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative, ai sensi degli articoli 20 e 21 del medesimo decreto;

## Slide 150
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
h) relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento di cui al codice, con l’indicazione dei relativi costi;
i) relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adottate; individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e gli elementi interrelazionali con le opere civili; definisce i criteri progettuali posti a base delle scelte effettuate per il soddisfacimento del quadro esigenziale ed i parametri tecnici di dimensionamento degli impianti adottati negli elaborati di calcolo per la costruzione-installazione e per l’esercizio, dimostrando il conseguimento di risultati conformi ai parametri di riferimento assunti, in modo tale che risultino verificabili negli stessi elaborati di calcolo, anche con l’ausilio di tabulati sinottici e sintetici;

## Slide 151
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
fornisce una completa ed esaustiva informazione sulle caratteristiche degli impianti, alla cui definizione di dettaglio sono di ausilio gli elaborati grafici, gli schemi strutturali e funzionali, nonché gli elaborati di calcolo ed economici, che devono risultare strettamente interrelati tra loro;
alla Relazione tecnica impianti deve essere allegata una specifica dichiarazione del responsabile per la progettazione impiantistica che attesti l’idoneità delle reti esterne dei servizi e segnatamente di quelle relative al collegamento alle reti idrica, fognaria ed elettrica;

## Slide 152
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
l) relazione antincendio: descrive in forma dettagliata le misure di mitigazione adottate nel progetto definitivo in base agli ipotetici e potenziali rischi e scenari incidentali; descrive gli impianti di protezione antincendio attivi e passivi indicandone le caratteristiche tecnico-funzionali ed i relativi dati tecnici sulla base dei calcoli di progetto; elenca il quadro normativo di riferimento per la prevenzione incendi;
m) relazione acustica di progetto e, nei casi in cui è prevista, relazione di valutazione previsionale del clima acustico, nonché altri elaborati progettuali in materia acustica, secondo quanto disposto dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni e dai relativi decreti attuativi. Tali elaborati tengono conto di quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in merito ai criteri di sostenibilità economica;

## Slide 153
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
n) relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto provenienti dagli scavi; individuazione delle cave per l’approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito temporaneo, di recupero e di smaltimento dei materiali di scarto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; descrizione delle soluzioni di sistemazione finali proposte;
o) relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario ed in particolare per le opere a rete, il controllo ed il completamento del censimento delle interferenze e degli enti gestori sulla base di quanto già effettuato in sede di progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell’articolo 27, commi 4, 5 e 6 del codice. Il progetto definitivo prevede inoltre, per ogni interferenza, la specifica progettazione della risoluzione, con definizione dei relativi costi e tempi di esecuzione e, quindi, contiene almeno i seguenti elaborati:

## Slide 154
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze;
2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;
3) progetto dell’intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell’interferenza stessa;
p) relazione sulla cantierizzazione: individuazione delle aree dei cantieri, delle opere accessorie - quali: depositi, officine, impianti di depurazione, opere di mitigazione - della viabilità di servizio nelle diverse fasi di costruzione delle opere; opere di chiusura dei cantieri, sistema finale e rinaturalizzazione delle aree; quantificazione dei traffici di cantiere e dei loro impatti sul livello di servizio delle infrastrutture esistenti.

## Slide 155
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2. Alla relazione geologica di cui al comma 1, lettera a), sono allegate le ulteriori indagini e prove effettuate[A1] a completamento di quelle eseguite a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, come previsto negli studi specialistici di cui all’articolo 86, comma 1, lettera b), al fine di pervenire ad una completa ed esaustiva caratterizzazione geologica del territorio e del sito interessato dal progetto.
3. Alle relazioni idrologica e idraulica di cui al comma 1, lettera b), sono allegate le ulteriori indagini e prove effettuate a completamento di quelle eseguite a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, come previsto negli studi specialistici di cui all’articolo 86, comma 1, lettera b), al fine di pervenire ad una completa ed esaustiva caratterizzazione idrologica e idraulica del territorio e del sito interessato dal progetto.
[A1]V. sopra.

## Slide 156
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
1
4. Costituiscono parte integrante della relazione geotecnica di cui al comma 1, lettera c), tutte le indagini e prove effettuate a completamento di quelle eseguite a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica ed utilizzate per sviluppare i punti specifici indicati, come previsto negli studi specialistici di cui all’articolo 86, comma 1, lettera b), al fine di pervenire ad una completa ed esaustiva caratterizzazione geotecnica del sito, nello specifico dei terreni e delle rocce che ricadono nel volume significativo per le opere in progetto. In particolare, per le verifiche sismiche, nei casi per i quali sia necessario svolgere le analisi della risposta sismica locale e di valutazione del potenziale di liquefazione, di cui al punto 2) della medesima lettera b), la relazione geotecnica comprende l’illustrazione delle indagini appositamente effettuate, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti.

## Slide 157
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
5. Esclusivamente per le infrastrutture di trasporto, oltre alle relazioni sopra elencate ai commi da 1 a 4 e ad altri elaborati progettuali previsti da specifiche normative in materia, il progetto definitivo comprende altresì le seguenti relazioni:
a) relazione trasportistica: individua le caratteristiche funzionali e prestazionali dell’intervento e le sue interazioni con il territorio e con il sistema a rete; descrive le prestazioni dei singoli elementi della rete mediante l’applicazione di metodi quantitativi preferibilmente di simulazione, finalizzati ad individuare i livelli di servizio nelle condizioni di domanda previste, con riferimento alle analisi di fattibilità di cui all’articolo 18, commi 2, 3 e 4;
b) relazione del sistema di sicurezza per l’esercizio ed elaborati che riassumano i criteri di sicurezza previsti per l’infrastruttura;

## Slide 158
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
c) esclusivamente per le infrastrutture viarie, relazione sull’infrastruttura viaria: illustra le caratteristiche geometrico-funzionali dell’infrastruttura ed i criteri, la scelta dei parametri, le verifiche di funzionalità e di sicurezza che ne hanno guidato la progettazione; descrive le tipologie, le stratigrafie, la composizione, le caratteristiche e le prestazioni della relativa sovrastruttura/pavimentazione, nonché i relativi schemi e modelli di calcolo; riporta i calcoli di dimensionamento e verifica; fornisce tutti gli elementi utili per la redazione del piano di manutenzione; nel caso di calcoli elaborati con l’impiego di programmi automatici, specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità; definisce i criteri di progettazione utilizzati nelle verifiche, tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica, di cui alla lettera c);

## Slide 159
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
definisce i criteri da adottare per soddisfare i requisiti previsti dalla normativa tecnica di settore e ne sviluppa le relative verifiche, sia per le nuove opere che per gli interventi su infrastrutture esistenti. Per questi ultimi interventi, la relazione sull’infrastruttura viaria è integrata da una specifica relazione inerente la valutazione dello stato di fatto dell’infrastruttura esistente e della relativa sovrastruttura -pavimentazione, da redigersi sulla base di adeguate indagini finalizzate a valutare le prestazioni dell’infrastruttura e della relativa sovrastruttura/pavimentazione esistente, nella quale devono essere evidenziate in particolare eventuali criticità emerse dalle indagini, nonché l’eventuale presenza di dissesti.

## Slide 160
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 95 Studio di impatto ambientale e studio definitivo ambientale
1. Lo studio definitivo ambientale approfondisce e verifica le analisi previste, nello studio preliminare ambientale di cui all’articolo 22, nella fase di redazione del progetto di fattibilità, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo; analizza e valuta, anche in base alle indagini e studi specialistici, di cui all’articolo 29, la significatività dei potenziali impatti sull’ambiente e il paesaggio e le eventuali relative misure di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica.

## Slide 161
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2. Lo studio definitivo ambientale, oltre a quanto previsto al comma 1, comprende:
a) la descrizione dei potenziali impatti ambientali del progetto dovuti, in particolare: all'utilizzazione delle risorse naturali quali territorio, suolo, risorse idriche e biodiversità, tenendo conto della disponibilità di tali risorse; all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla produzione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; ai rischi naturali e antropici per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale e il paesaggio; all'impatto del progetto sul clima e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico; agli eventuali impatti ambientali cumulativi con altri progetti esistenti e/o approvati;

## Slide 162
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
b) in relazione alla cantierizzazione del progetto, la descrizione dei potenziali impatti ambientali dovuti in particolare alle lavorazioni previste, all’interferenza con i flussi di traffico, alle tipologie di macchinari utilizzati, ai materiali movimentati; la valutazione della significatività degli impatti in relazione alla sensibilità del contesto ambientale; gli interventi di mitigazione ambientale;
c) l’individuazione delle eventuali misure/opere di mitigazione e di compensazione ambientale;
d) la descrizione dei sistemi di monitoraggio ambientale, ove previsti, in termini di contenuti, criteri, metodologie, organizzazione e risorse necessarie e di attività da svolgere.

## Slide 163
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
3. Per progetti di opere e interventi che rientrano nel campo di applicazione della disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, lo studio definitivo ambientale è sostituito da copia dello studio di impatto ambientale di cui all’articolo 22, comma 3, redatto ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, predisposto secondo i contenuti dell’allegato VII del decreto legislativo stesso e
comprendente il progetto di monitoraggio ambientale (PMA).

## Slide 164
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 96 Elaborati grafici del progetto definitivo
1. Gli elaborati grafici del progetto definitivo descrivono le principali caratteristiche dell’intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle opportune scale e debitamente quotati, secondo quanto di seguito indicato in relazione al tipo di opera o di intervento, puntuale o a rete, da realizzare. La stazione appaltante, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, la predisposizione di uno o più elaborati grafici tra quelli di seguito elencati, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell’elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto definitivo per il singolo intervento.

## Slide 165
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2. Per gli edifici e le altre opere puntuali, gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa motivata indicazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e salva diversa determinazione dell’amministrazione, da:
a) stralcio dello strumento urbanistico generale e attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all’intervento; planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell'area interessata all’intervento, con equidistanza non superiore a 50 centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;

## Slide 166
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
elaborati grafici allegati alla relazione geologica di cui all’articolo 29 comma 1, lettera a), comprendenti: planimetria in scala adeguata, generalmente non inferiore a 1:500, con l’ubicazione delle indagini geologiche pregresse e di quelle eseguite per la redazione del progetto definitivo, anche sulla base di quanto indicato nel progetto di fattibilità tecnico economica;
carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con localizzazione dell’intervento, estese ad un ambito territoriale significativo ed in scala generalmente non inferiore a 1:500; sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell’intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici ed in numero sufficiente per identificare il modello geologico in scala adeguata, generalmente non inferiore a 1:500; carta di microzonazione sismica, ove
disponibile, in scala adeguata estesa ad un ambito significativo

## Slide 167
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
c) elaborati grafici allegati alla relazione geotecnica di cui all’articolo 29, comma 1, lettera c) e comprendenti la planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, con indicazione dei punti di indagine e delle strumentazioni geotecniche previste per il monitoraggio geotecnico in corso d’opera ed in esercizio; sezioni stratigrafiche con indicazione delle unità litologiche che caratterizzano il volume significativo; le sezioni stratigrafiche devono essere in numero sufficiente a descrivere il profilo geotecnico di sottosuolo per tutte le diverse parti delle opere prese a riferimento per le analisi geotecniche;

## Slide 168
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
d) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici e manufatti circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell’intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;

## Slide 169
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
e) piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera d) ed in tutte le piante sono e indicate le sezioni di cui alla lettera f);
f) sezioni, trasversali e longitudinali in numero adeguato nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell’intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe; tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera d);

## Slide 170
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
g) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche; se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
h) elaborati grafici nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, anche per quanto riguarda le fondazioni;
i) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;

## Slide 171
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
l) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:100, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
m) interventi di mitigazione e compensazione ambientale e di inserimento paesaggistico:
planimetria generale in scala non inferiore a 1:500, in relazione alla dimensione dell’intervento, con la localizzazione di tutti gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale previsti;
elaborati tipologici in scala adeguata per i diversi interventi di mitigazione e compensazione ambientale e di inserimento paesaggistico previsti.
Le prescrizioni di cui al comma 2 valgono anche per gli altri interventi ed opere puntuali, per quanto pertinenti e con gli opportuni adattamenti.

## Slide 172
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
4) Per gli interventi su opere esistenti, gli elaborati indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle di nuova costruzione o di ampliamento, nonché, ove pertinente, le soluzioni da adottare per la salvaguardia o la protezione delle preesistenze al contorno.
5) Per i lavori e le opere a rete, gli elaborati grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto di fattibilità e salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione, da:
elaborati generali - studi e indagini:
1) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dei tracciati dell’intervento; se sono necessari più stralci è redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
2) corografia di inquadramento 1:25.000; corografia generale in scala non inferiore a 1:10.000;

## Slide 173
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
3) planimetria con ubicazione delle indagini geologiche pregresse e di quelle eseguite per la redazione del progetto definitivo, anche sulla base di quanto indicato nel progetto di fattibilità tecnico economica, in scala non inferiore a 1:5.000;
4) carte geologica, geomorfologica e idrogeologica, con localizzazione dell’intervento, estese ad un ambito territoriale significativo ed in scala generalmente non inferiore a 1:5.000;
5) sezioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche, con localizzazione dell’intervento, illustranti gli assetti litostrutturali, geomorfologici ed idrogeologici ed in numero sufficiente per identificare il modello geologico in scala adeguata, generalmente non inferiore a 1:5.000;
6) carta di microzonazione sismica, ove disponibile, in scala adeguata estesa ad un ambito significativo;

## Slide 174
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
7) elaborati grafici allegati alla relazione geotecnica nelle stesse scale indicate nei successivi numeri da 13) a 15) e comprendenti: planimetria con indicazione dei punti di indagine e delle strumentazioni installate appositamente per la progettazione geotecnica, per il monitoraggio in corso d’opera ed in esercizio; sezioni stratigrafiche con indicazione delle unità litologiche che caratterizzano il volume significativo, in numero sufficiente a descrivere il profilo geotecnico di sottosuolo lungo lo sviluppo delle opere per tutte le diverse situazioni prese in considerazione per le analisi geotecniche;
8) profilo geotecnico in scala non inferiore a 1:5.000/500 con la rappresentazione dei principali manufatti e da cui sia possibile dedurre gli schemi e i modelli di sottosuolo adottati per le analisi geotecniche;
9) corografia dei bacini in scala non inferiore a 1:25.000;
10) planimetrie dello stato attuale in scala non inferiore a 1:5.000;

## Slide 175
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
11) planimetrie di insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
12) planimetrie stradali, ferroviarie e idrauliche con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1:2.000 (1:1000 per le tratte in area urbana). La planimetria contiene una rappresentazione del corpo stradale, ferroviario o idraulico; il corpo stradale va rappresentato in ogni sua parte - scarpate, opere di sostegno, fossi di guardia, opere idrauliche, reti di recinzione, fasce di rispetto -, allo scopo di determinare esattamente l’ingombro dell’infrastruttura.; vanno inoltre essere rappresentate le caratteristiche geometriche del tracciato e le opere d’arte; planimetrie con indicazione dei livelli di servizio dei diversi elementi stradali, nella scala appropriata alla tipologia di infrastruttura per le tratte in area extraurbana e non inferiore a 1:000 per le tratte in area urbana;

## Slide 176
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
13) profili longitudinali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore 1:200 per le altezze e 1:2.000 per le lunghezze, contenenti l’indicazione di tutte le opere d’arte previste, le intersezioni con reti di trasporto, di servizi e idrologiche, le caratteristiche geometriche del tracciato; per le tratte in area urbana la scala non è inferiore a 1:100 per le altezze e 1:1000 per le lunghezze;
14) sezioni stradali, ferroviarie, idrauliche e simili in scala non inferiore ad 1:100;
15) sezioni trasversali correnti, in numero e scala adeguati comunque non inferiori a 1:200 per una corretta valutazione delle quantità e dei costi.

## Slide 177
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
b) opere d’arte:
1) planimetrie, piante, prospetti, sezioni longitudinali e trasversali, atte a descrivere l’opera nel complesso e in tutte le sue componenti strutturali;
2) profilo geotecnico in scala adeguata alle caratteristiche dell’opera con indicazione schematica dei parametri e dei modelli di comportamento adottati per il dimensionamento geotecnico;
3) carpenterie in scala non inferiore a 1:100;
4) disegni complessivi delle opere accessorie in scala adeguata;

## Slide 178
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
c) interventi di mitigazione e compensazione ambientale e di inserimento paesaggistico:
1) planimetria generale in scala non inferiore a 1:5.000 con la localizzazione di tutti gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale previsti;
2) elaborati tipologici in scala adeguata per i diversi interventi di mitigazione e compensazione ambientale e di inserimento paesaggistico previsti;
d) abaco sinottico di tutti gli interventi previsti con il relativo costo, in riscontro a quanto indicato nel quadro economico;

## Slide 179
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
e) impianti:
1) schemi funzionali e dimensionamento preliminare dei singoli impianti;
2) planimetrie e sezioni in scala adeguata, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo;
3) sezioni tipo stradali, ferroviarie o idrauliche con le relative componenti impiantistiche;

## Slide 180
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
f) siti di cava e di deposito:
1) planimetria rappresentativa dei siti di cava e di deposito in scala non inferiore a 1:5000 nelle situazioni anteriori e posteriori agli interventi;
2) sistemazione finale del singolo sito in scala adeguata.
6. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su indicazione della stazione appaltante.
7. Nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo quando previsto dal codice, gli elaborati grafici del progetto architettonico e, ove occorrente, di quello strutturale devono contenere, in relazione al tipo di opera, anche dettagli costruttivi in scala opportuna, indicativamente 1:50/1:20, degli elementi rilevanti ai fini della chiara definizione formale e
tecnico-costruttiva dell’intervento.

## Slide 181
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 97 Calcoli delle strutture e degli impianti
1. I calcoli delle strutture e degli impianti sono tali da consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilità ed integrazione con l’aspetto architettonico ed impiantistico e più in generale con tutti gli altri aspetti del progetto.
2. I calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con l’aspetto architettonico e con le altre categorie di opere.
3. I calcoli delle strutture che interagiscono con il terreno, quali fondazioni superficiali o profonde, opere di sostegno fuori terra o interrate, sono svolti coerentemente con le analisi geotecniche sviluppate per le stesse opere nell’ambito della Relazione geotecnica. Ciò vale in particolare per quelle opere per le quali il dimensionamento è condizionato dalla interazione terreno-struttura dove le azioni esercitate dal terreno dipendono dal comportamento meccanico del volume significativo come pure dalle modalità e dalle sequenze costruttive.

## Slide 182
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
4. I calcoli degli impianti sono tali da permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle relative caratteristiche.
5. I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti vanno sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo. Nel caso di calcoli elaborati con l’impiego di programmi informatizzati, la relazione sulle strutture, di cui all’articolo 29, comma 1, lettera e), specifica le ipotesi adottate e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità.

## Slide 183
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 98 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale approfondisce i contenuti del capitolato prestazionale di cui all’articolo 25 e individua tutti i materiali, prodotti, elementi e sistemi di cui è previsto l’impiego per la realizzazione dell’intervento. Il disciplinare ne descrive le dimensioni e le caratteristiche, anche sotto il profilo estetico, e ne precisa le prestazioni attese, sulla base di specifiche tecniche che riportano anche i riferimenti alle relative norme tecniche di settore.
2. Nei casi di affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo, il disciplinare descrittivo e prestazionale di appalto deve essere redatto in conformità di quanto disposto dall’articolo 49 e costituisce allegato allo schema di contratto.

## Slide 184
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 99 Piano particellare di esproprio
1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, è accompagnato da apposita relazione esplicativa e comprende anche una specifica indicazione analitica delle espropriazioni e degli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d'acqua e per le altre interferenze che richiedono espropriazioni. Il piano contiene l’indicazione delle coperture di bilancio per far fronte al pagamento delle indennità. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse al tipo di intervento.

## Slide 185
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2. Il piano è corredato dall'elenco dei soggetti che in catasto risultano proprietari dell'immobile da espropriare o asservire ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate. Per ogni soggetto proprietario è inoltre indicata l'indennità di espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo; la relazione di cui al comma 1 dà conto anche di eventuali ricorsi presentati al giudice amministrativo.
3. Se l’incarico di acquisire l’area su cui insiste l’intervento da realizzare è affidato ad un soggetto cui sono attribuiti, per legge o per delega, poteri espropriativi ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili.

## Slide 186
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 100 Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo
1. Il computo metrico estimativo è redatto applicando alle quantità delle lavorazioni da contabilizzare a misura i relativi prezzi unitari; tali prezzi unitari sono dedotti dai prezzari ai sensi dell’articolo 23, commi 7 e 16, del codice, ove esistenti; le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici. Nel caso di lavorazioni da contabilizzare a corpo, il computo metrico estimativo riporta soltanto il prezzo a corpo; al solo fine di pervenire alla determinazione di ciascun prezzo a corpo, è redatto un distinto elaborato, non facente parte del computo metrico estimativo, redatto con le stesse modalità del computo metrico estimativo, con riferimento alle sotto-lavorazioni che complessivamente concorrono alla formazione del prezzo a corpo.

## Slide 187
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.
2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:
applicando alle quantità stimate di materiali, manodopera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti attraverso l’utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, ovvero da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio, oppure, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

## Slide 188
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
b) aggiungendo una percentuale variabile tra il tredici ed il diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dell’intervento, per spese generali;
c) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'esecutore.
3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento, il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in amministrazione diretta, da prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4. Per spese generali comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'esecutore, si intendono:
a) le spese di contratto ed accessorie e l’imposta di registro;

## Slide 189
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell’esecutore;
d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la dismissione finale del cantiere, ivi inclusi i costi per l’utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera franco cantiere;
g) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla completa e perfetta esecuzione dei lavori;

## Slide 190
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui viene effettuata la consegna dei lavori fino all’emissione del certificato di collaudo o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l’installazione e l’esercizio delle attrezzature e dei mezzi d’opera di cantiere;
l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione;

## Slide 191
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
o) le spese di adeguamento del cantiere, le misure per la gestione del rischio aziendale, nonché gli ulteriori oneri aziendali in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, da indicarsi in attuazione delle previsioni di cui all’articolo 95 comma 10 del codice, ai fini di quanto previsto dall’articolo 97 del codice;
p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale d’appalto.
5. L’elenco prezzi è preceduto da una relazione in cui viene indicato il prezziario di riferimento, nel rispetto dell’articolo 23, commi 7 e 16 del codice, il numero di prezzi tratti dallo stesso, il numero di prezzi frutto di analisi e la rispettiva incidenza numerica sul totale dei prezzi e di costo sul costo totale dei lavori.
6. L’elaborazione del computo metrico dell’intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata, ivi compresi i sistemi di cui all’articolo 23 comma 1 lettera h) del codice, nel rispetto di quanto previsto al presente articolo; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.

## Slide 192
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
7. Il risultato del computo metrico estimativo e delle espropriazioni confluisce in un quadro economico redatto secondo quanto previsto dall'articolo 16.
8. Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo vanno aggregate secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate, allo scopo di rilevare i rispettivi importi, in relazione ai quali individuare:
a) la categoria prevalente;
b) le categorie scorporabili;
c) nell’ambito delle categorie di cui alla lettera b), le categorie di opere relative a lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, individuate ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del codice.

## Slide 193
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
PROGETTO ESECUTIVO
Articolo 101 Contenuto del progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo è redatto in conformità al precedente livello di progettazione e secondo quanto previsto dall’articolo 23 comma 8 del codice, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l’indicazione delle coperture finanziarie ed il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo. Il progetto esecutivo è sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto è, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell’opera stessa.
2. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

## Slide 194
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.
3. Nell’ipotesi di affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, il progetto esecutivo non può prevedere alcuna modifica alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dall’articolo 106 del codice e dagli articoli da 180 a 184 del presente regolamento. Sono altresì ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell’importo contrattuale.

## Slide 195
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
PROGETTO ESECUTIVO
Articolo 101 Contenuto del progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo è redatto in conformità al precedente livello di progettazione e secondo quanto previsto dall’articolo 23 comma 8 del codice, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto con l’indicazione delle coperture finanziarie ed il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo. Il progetto esecutivo è sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto è, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti, in relazione al ciclo di vita dell’opera stessa.
2. Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, ove previste.

## Slide 196
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 102 Documenti componenti il progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, è composto dai seguenti documenti, anche con riferimento alla loro articolazione, salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione:
a) relazione generale, di cui all’articolo 38;
b) relazioni specialistiche, di cui all’articolo 39;

## Slide 197
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
c) elaborati grafici di cui all’articolo 40, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture ed agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino ed al miglioramento ambientale;
d) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti, di cui all’articolo 41 ;
e) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, di cui all’articolo 42;
f) piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’articolo 43, ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) quadro di incidenza della manodopera, di cui all’articolo 44;
h) cronoprogramma, di cui all’articolo 45;

## Slide 198
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi, di cui all’articolo 46;
l) computo metrico estimativo e quadro economico, di cui all’articolo 47;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto, di cui all’articolo 48;
n) piano particellare di esproprio aggiornato rispetto al documento di cui all’articolo 34;
o) relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, con l’indicazione dei relativi costi;
p) quadro documentato aggiornato delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa, con specificazione delle relative disponibilità di risorse attraverso il rinvio ai provvedimenti amministrativi che garantiscono tali coperture.

## Slide 199
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2. Per le opere soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) e comunque ove espressamente richiesto, il progetto esecutivo comprende inoltre il Manuale di gestione ambientale del cantiere, che deve essere redatto conformemente a quanto previsto dalla Norma ISO 14001 o dal Sistema EMAS o da altri sistemi asseverati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
4. Qualora, previa motivata determinazione della stazione appaltante, non siano stati redatti il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ovvero il progetto definitivo, la relazione generale del progetto esecutivo, di cui all’articolo 38, è integrata, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, di tutti gli elementi rilevanti previsti per il livello o i livelli omessi, in relazione alla specificità dell’intervento.

## Slide 200
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 103 Relazione generale del progetto esecutivo
1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto:
a) i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, ivi compresi i particolari costruttivi, nonché per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e dei livelli prestazionali e qualitativi, in relazione al sistema delle esigenze e dei requisiti definiti nel quadro esigenziale e nel DIP e dei conseguenti livelli prestazionali individuati nel precedente livello progettuale;
b) i criteri adottati e le scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal precedente livello progettuale approvato;

## Slide 201
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
c) i rilievi eseguiti le indagini effettuate ai diversi livelli di progettazione anche al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti; - le normative applicate, con esplicito riferimento ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento - quali azioni e loro combinazioni, tempi di ritorno, classi di esposizione, scenari di evento - evidenziando eventuali modifiche intervenute rispetto ai precedenti livelli di progettazione.
2. Nel caso in cui il progetto preveda l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le eventuali prescrizioni del capitolato speciale d’appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

## Slide 202
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
3. Nel caso in cui il progetto preveda l’impiego di materiali da trattare con l’uso di additivi o leganti, quali terreni naturali trattati a calce o cemento, nell’ambito del progetto esecutivo viene sviluppata la sperimentazione mediante campi prova al fine di definire le corrette proporzioni fra terreno e legante per ottenere un materiale da costruzione con le prestazioni richieste per le opere. La possibilità di utilizzare il terreno naturale trattato è coerente con il piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo di cui all’articolo 27, comma 2, lettera g).
Articolo 104 Relazioni specialistiche del progetto esecutivo
1. Il progetto esecutivo, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, comma 1, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, prevede le relazioni specialistiche di cui all’articolo 19, che costituiscono lo sviluppo di quelle contenute nel progetto definitivo, o comunque nel precedente livello progettuale.

## Slide 203
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2. Le relazioni, sulla base di quanto definito nei precedenti livelli progettuali, illustrano puntualmente e nel dettaglio tutti gli aspetti esaminati e le verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva, le soluzioni progettuali esecutive adottate in coerenza con quanto previsto nella progettazione definitiva e le eventuali ulteriori indagini eseguite, funzionali alle suddette soluzioni progettuali esecutive, specifiche, adeguatamente motivate e tali da non indurre variazioni delle previsioni economiche di spesa.
3. Per i lavori complessi, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera oo) del codice, per i quali si siano rese necessarie, nell'ambito dei precedenti livelli progettuali, particolari relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti all’ esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell’intervento, compresi quelli relativi alle opere di mitigazione e compensazione ambientale e alle opere a verde.

## Slide 204
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 105 Elaborati grafici del progetto esecutivo
1. Gli elaborati grafici del progetto esecutivo definiscono dettagliatamente in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico le caratteristiche dell’intervento da realizzare. Essi sono redatti nelle opportune scale, eseguiti con i procedimenti più idonei e debitamente quotati, in relazione al tipo di opera o di intervento, puntuale o a rete, da realizzare.
Salvo quanto previsto al comma 2 gli elaborati grafici del progetto esecutivo sono costituiti come di seguito indicato;

## Slide 205
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
a) elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
b) elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e delle indagini eseguite nei diversi livelli di progettazione nonché, ove necessario, in sede di progettazione esecutiva;
c) elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d) elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
e) elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica o del progetto definitivo;

## Slide 206
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
f) elaborati finalizzati ad evitare effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio culturale in relazione alle attività di cantiere, tra cui uno studio della viabilità di accesso ai cantieri ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e per l’ambiente, nonché l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;
g) elaborati atti a definire le misure e gli interventi di mitigazione ambientale e di compensazione ambientale, nei relativi limiti di spesa ove stabiliti;
h) elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati, qualora ne sia prevista l’utilizzazione;

## Slide 207
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
i) elaborati che definiscono le fasi costruttive dell’intervento, con particolare riguardo alle strutture.
2. A stazione appaltante, ai sensi dell’art. 23, comma 4, del codice, e secondo le previsioni di cui all’art. 102, comma 1, qualora non ritenga pertinente, in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, la predisposizione di uno o più elaborati grafici tra quelli elencati al comma 1, opera motivatamente le necessarie differenziazioni e riduzioni o integrazioni dell’elenco stesso, definendo la composizione specifica degli elaborati del progetto esecutivo per il singolo intervento
3. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una corretta esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

## Slide 208
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 106 Progetto esecutivo delle strutture
e degli impianti e relazioni di calcolo
1. La redazione dei calcoli relativi al progetto esecutivo delle strutture e degli impianti, nell'osservanza delle rispettive normative vigenti, può essere eseguita anche mediante utilizzo di programmi informatici.
2. Dai calcoli del progetto esecutivo delle strutture deve potersene accertare il dimensionamento e le verifiche delle prestazioni delle stesse, secondo quanto stabilito dalle vigenti regole tecniche, in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.
3. Il progetto esecutivo degli impianti è eseguito con riferimento alle condizioni di esercizio o alle fasi costruttive, qualora più gravose delle condizioni di esercizio, nonché alla destinazione specifica dell’intervento e permette di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell'impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.

## Slide 209
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitariamente e in forma integrata alla progettazione esecutiva delle opere civili, al fine di dimostrare la piena compatibilità tra progetto architettonico, strutturale ed impiantistico, di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.
5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione di calcolo, illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo, che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.
6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme - carpenterie, profili e sezioni - in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l’altro:

## Slide 210
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l’indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
2) per le strutture metalliche, lignee o realizzate con altri materiali composti per elementi: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni o di altri tipi di connessioni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature, ove presenti; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte;
3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione.

## Slide 211
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
b) la relazione di calcolo contenente:
1) l’indicazione delle norme di riferimento;
2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;
3) l’analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;
4) le verifiche statiche.
7. Nelle strutture che si identificano con l’intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo è completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

## Slide 212
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:
a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;
b) l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;
c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative di materiali, macchinari ed apparecchiature.
9. I valori minimi delle scale contenuti nel presente articolo possono essere variati su motivata indicazione del responsabile del procedimento.

## Slide 213
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 107 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti
1. Il piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi, l’attività di manutenzione dell’opera e delle sue parti, al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico. In allegato al piano di manutenzione sono riportate le misure volte ad assicurare la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologici rilevanti connessi all’opera, stabilite dalla soprintendenza competente ai sensi dell’articolo 25,
comma 11 del codice, nei casi in cui, in relazione al tipo di intervento, tali disposizioni siano state emanate.

## Slide 214
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2. Salvo diversa motivata determinazione della Amministrazione il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi, salvo diversa motivata indicazione dell’amministrazione:
a) il manuale d'uso;
b) il manuale di manutenzione;
c) il programma di manutenzione.

## Slide 215
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
3. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti significative dell’opera, e in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità per la migliore utilizzazione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.
4. Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;
c) la descrizione;
d) le modalità di uso corretto.

## Slide 216
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti significative del bene e in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.
6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;
b) la rappresentazione grafica;

## Slide 217
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
c) la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
d) il livello minimo delle prestazioni;
e) le anomalie riscontrabili;
f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
7. Il programma di manutenzione si realizza a cadenze prefissate temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola in tre sottoprogrammi:

## Slide 218
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;
b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche, fotogrammetriche, geotecniche, sismiche ed ambientali, al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;
c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

## Slide 219
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
8. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera oo) del codice, nel manuale di manutenzione, oltre a quanto indicato al comma 6, sono approfonditi e sviluppati in particolare i seguenti aspetti:
a) la descrizione delle risorse necessarie, riprendendo le voci del computo metrico estimativo e definendo le obsolescenze e i rimpiazzi in un tempo programmato e con l’indicazione dei relativi costi; deve quindi essere calcolata la manutenzione costante e il costo di tale manutenzione - rimpiazzo - lungo il ciclo di vita del manufatto;
b) il programma delle manutenzioni, mediante la predisposizione di data base per la verifica e l’implementazione di quanto indicato al punto c);
c) l’attivazione dei controlli sistematici (sottoprogramma dei controlli) al fine di stabilire le modalità di controllo sul permanere del rischio di disponibilità in capo all’operatore economico;
d) la tracciabilità degli interventi di rimpiazzo effettuati (sottoprogramma interventi di manutenzione).

## Slide 220
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 108 Quadro di incidenza della manodopera
1. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all’articolo 23 comma 16 del codice. Il quadro stima l’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie generali e speciali di cui si compone l’opera o il lavoro.

## Slide 221
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 109 Cronoprogramma
1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma, costituito da un diagramma che rappresenta graficamente, in forma chiaramente leggibile, tutte le fasi attuative dell’intervento, ivi comprese le fasi di redazione del progetto esecutivo, di approvazione del progetto, di affidamento dei lavori, di esecuzione dei lavori, nonché di collaudo o di emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori, ove previsti secondo la normativa in materia, e per ciascuna fase indica i relativi tempi di attuazione, congrui ed adeguati. Il cronoprogramma inoltre riporta in particolare la sequenza delle lavorazioni che afferiscono alla fase di esecuzione dei lavori, con la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, e per ciascuna lavorazione rappresenta graficamente i relativi tempi di esecuzione e i relativi costi.

## Slide 222
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.
3. Nei casi in cui i lavori siano affidati sulla base del progetto di fattibilità o del progetto definitivo, secondo quanto previsto dal codice, il cronoprogramma è presentato dal concorrente insieme con l'offerta.
4. Per i lavori complessi di cui all’articolo 3, comma 1 lettera oo) del codice, va inoltre predisposto, sulla base del computo metrico estimativo di cui all’articolo 45, un modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell’intervento attraverso l’utilizzo della metodologia WBS (Work Breakdown Structure) - Struttura Analitica di Progetto - secondo la seguente articolazione:

## Slide 223
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
a) sistema delle esigenze e dei requisiti a base del progetto;
b) elementi che compongono il progetto;
c) elenco completo delle attività da svolgere ai fini della realizzazione dell’intervento;
d) definizione delle tempistiche di ciascuna delle attività.
5. Al modello di controllo e gestione del processo di realizzazione dell’intervento di cui al comma 4 può essere associato l’utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, secondo quanto previsto all’articolo 23, comma 13, del codice, nonché di tecniche tipiche di gestione integrata dell’intervento.

## Slide 224
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 110 Elenco dei prezzi unitari
1. Per la redazione dei computi metrici estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all'articolo 47 integrati, ove necessario, da ulteriori prezzi redatti con le medesime modalità.
2. L’elenco prezzi è preceduto dalla relazione di cui all’articolo 35, comma 4.

## Slide 225
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 111 Computo metrico estimativo e quadro economico
1. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l’aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisate all'articolo 100.
2. Le singole lavorazioni, risultanti dall’aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.
3. Il quadro economico è redatto ai sensi dell’articolo 80.

## Slide 226
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 112 Schema di contratto
1. Lo schema di contratto, redatto dalla stazione appaltante, con il supporto del progettista, ove richiesto, contiene, le clausole dirette a regolare il rapporto tra la stazione appaltante e l’appaltatore in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:
a) termini di esecuzione e penali;
b) programma di esecuzione dei lavori;
c) sospensioni o riprese dei lavori;
d) modifiche contrattuali ai sensi dell’articolo 106 del codice e dell’art. 184 del presente regolamento;
e) oneri a carico dell’esecutore;
f) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
g) liquidazione dei corrispettivi;
h) quantificazione e termini dei controlli tecnici, contabili ed amministrativi;
i) specifiche modalità e termini di collaudo;
h) contestazioni e riserve;
l) modalità di soluzione delle controversie.

## Slide 227
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2. Sono inoltre parte integrante del contratto, e devono in esso essere richiamati:
a) il capitolato generale, se menzionato nel bando o nell’invito;
b) il capitolato speciale;
c) gli elaborati grafici progettuali, tra cui il progetto esecutivo, e le relazioni;
d) l’elenco dei prezzi unitari;
e) i piani di sicurezza previsti dal codice;
f) il cronoprogramma;
g) le polizze di garanzia
h) il computo metrico estimativo ;
i) il computo metrico della sicurezza.

## Slide 228
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
2. I documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l’elenco prezzi unitari, purché conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti. In relazione alla tipologia di opera e al livello di progettazione posto a base di gara, possono altresì essere allegati al contratto ulteriori documenti, richiamati nel bando o nella lettera di invito, diversi dagli elaborati progettuali.
3. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo, ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, lo schema di contratto indica, per ogni gruppo di categorie ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all’ammontare complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine dei pagamenti in corso d’opera, i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d’opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

## Slide 229
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
4. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto precisa l’importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.
5. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d’asta.

## Slide 230
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Articolo 113 Capitolato speciale di appalto
1. Il capitolato speciale d’appalto è allegato allo schema di contratto e contiene le prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del singolo contratto.
2. Il capitolato speciale d'appalto è diviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche e delle prestazioni; esso illustra in dettaglio:
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;

## Slide 231
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto preveda l'impiego di componenti prefabbricati, ne sono precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all'omologazione e all'esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

## Slide 232
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
3. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera oo) del codice, il capitolato speciale d’appalto prevede, inoltre, un piano per i controlli di cantiere nel corso delle varie fasi dei lavori, al fine di una corretta realizzazione dell’opera e delle sue parti. In particolare, il piano dei controlli di cantiere definisce il programma delle verifiche comprendenti, ove necessario, anche quelle geodetiche, topografiche e fotogrammetriche, al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo dell’intervento.
4. Nel caso di interventi complessi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera oo) del codice, il capitolato contiene, altresì, l’obbligo per l’esecutore di redigere il piano di qualità di costruzione e di installazione, da sottoporre all’approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano definisce i criteri di valutazione dei materiali e dei prodotti installati ed i criteri di valutazione e risoluzione di eventuali non conformità.

## Slide 233
A. Domenico Perrini – Referente Formazione Universitaria Ingegneri C. N. I.
Componente Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
5. Il capitolato speciale d'appalto prescrive l'obbligo per l’esecutore di presentare, ai fini della sua approvazione da parte della stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo dettagliato, anche indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 45, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. E' facoltà della stazione appaltante, in sede di capitolato speciale d'appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.
6. Il capitolato speciale, nel caso sia prevista l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, contiene una tabella dei criteri e sub-criteri in cui l’intervento è suddivisibile, necessaria per l’applicazione di detto criterio.